民和金圆水泥有限公司

土建钢结构工程招标文件

QHMHJY-2018-TJZB-01

招标单位：民和金圆水泥有限公司

第一章   投标须知

一、工程概况：

工程名称：土建钢结构扩建工程

建设单位: 民和金圆水泥有限公司。

工程规模：青海民和金圆水泥有限公司原材料钢棚扩建工程。

2. 工期：

开竣工日期：本招标内容开工日期暂定为 2018年5月，具体施工工期由招标人按现场施工情况确定。

3. 工程质量及技术要求：

1、工程质量达到“合格”,并满足国家相应的质量标准。参照：钢结构设计规范  GB50017-2002；钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001；工程测量规范GB50026-93；结构高强度螺栓的设计、施工和验收规程JGJ82-91；建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002；及设计施工图要求。

2、技术要求：1)钢结构采用Q235B，Q345B钢材制作，主钢架采用管桁架结构，屋架钢过梁钢管型材，钢结构采用喷砂除锈，钢结构专用防锈底漆二遍，灰色醇酸面漆二遍。 2)屋面及墙面防水系统采用0.5mm厚压型彩钢板，要求屋面整体密封。

4. 发包范围：

1、本工程依据招标施工图方案为准(参考图)，包括工程的主材（由招标人提供）及辅材、预埋件的制作及安装；设备及材料运输、防腐防锈、油漆等(土建结构以上钢结构工程，包括钢柱、钢梁，桁架、屋面、侧封瓦，排水系统等的制作安装及拆除)。

2、包括但不限于以下内容：

1）材料装卸、二次搬运、现场材料的保护、清理及养护期间对成品的保护工作等。

2）其他为完成本招标工程所需的工作内容。

3）招标人有权将工作内容另行调配。因中标人履行能力差导致的各种后果，招标人有权将本招标范围内的部分内容交由第三方完成。

5. 承包方式：

包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工等。

6．招标说明：

1、本工程采用公开招标，邀请三家以上投标人，并从中择优选择一家或多家队伍完成本工程。

2、投标人应有建设行政主管部门颁发的钢结构工程施工承包贰级及以上钢结构施工资质单位。

3、现场踏勘由投标人自行前往，地点：青海民和金圆水泥有限公司(青海省民和县下川口工业园区)。

4、投标人领取标书前需经招标人资格预审，预审资料包括但不限于：企业资质等级、营业执照、安全证书、资质备案手续、近三年来承担的工程。

5、经资格预审的投标人可领取招标文件，每个投标人只限一份，被邀投标人逾期未领取的视为放弃本次投标。

7．资格预审资料交递和投标时间的及注意事项

1、投标时间 2018年 5月 7 日早 10:00 ，地址: 青海民和金圆水泥有限公司会议室(青海省民和县下川口工业园区)，如电子报件请将报价书在2018 年 5 月 7 日早 10:00发至张声电子邮箱：@qq.com。

2、投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。无论报价结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

3、投标有效期为自投标人递交标书时起30天。

8．开标、评定定标

1、开标评标过程保密。

2、有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

1）投标文件未封标的；

2）投标文件少于招标文件要求份数；

3）投标文件的内容与招标文件的要求属实质性不符合的；

4）投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

5）投标文件内容不全，关键内容字迹模糊，无法辨认的。

6）投标文件组成内容不符合招标文件第二章要求的。

3、投标书的澄清：为了有助于投标书的审查、评价与比较，认为有必要的，招标方可以要求投标单位澄清其投标书。

4、招标单位可不对未中标的单位做出任何解释。

9．合同签订

1、招标单位根据评定结果，开标后7日内确定中标单位，以书面形式发出中标通知书，并缴纳保证金5万人民币。

2、中标单位在接到通知书30天内按规定签订施工合同。

10．其它要求

中标单位不得将工程再分包或转包，一经发现取消其施工资格,并追究由此带来的损失。

第二章   投标文件及格式

1．投标书组成

1.1投标承诺书（参照附件1）

1.2报价书（参照附件2）

1.3报价方式：以综合单价报价。

1)屋面按水平投影面积，包定价格报价（含税）。

2)垂直侧面封闭:按展开面积，包定价格报价（含税）。

3)屋面桁架支座以下的钢柱、钢梁、桁架按施工图尽用量计价：元/吨（含税）。

4)排水系统:元/吨（含税)。

5)辅材及施工机具、吊车由乙方自行采购提供。辅材包括油漆、稀释剂、玻璃胶、自攻螺丝、螺栓、焊条、氧气、乙炔等。

1.4投标人委托书（参照附件3）。、

1.5质量保证措施（有关内容参见投标须知中的技术要求）

1.6企业简介及资质、营业执照、组织机构代码证、税务登记证、安全资质证书、授权委托书等。

1.7投标单位在近3年完成的与本合同工程相似的资料。

1.8拟投入施工的主要管理人员、主要技术工人名单及技术人员专业证书及劳动力计划。（参照附件4）

1.9主要施工方法及技术措施。

1.10详尽的进度计划，工期、质量、安全文明施工的保证措施。

1.11对本工程的建议（如果有）。

2．份数

一式二份，一正一副。

第三章  工程报价

1．报价原则及依据

投标人根据招标单位提供的发包范围和工作内容，并根据自身经验实事求是的自行报价，报价包括完成本标的所有内容，包括但不限于以下内容：

1.1完成招标工程所需的人工、辅材、辅机费用及各费用的市场价的浮动。

1.2政策性调整、地方性收费及因自身原因导致的款项。

1.3在施工期间个人安全设施、小型工具、劳保用具及防暑降温、保暧抗寒用具等费用。

1.4安全措施、现场文明施工、垃圾清运、冬雨季施工、现场清理费及管理费用、利润。

1.5可能发生的材料检测的费用。

1.6迎接有关单位检查而作的清理整改、划分的施工区的垃圾清理、道路清理、生活区卫生打扫等零星工作和费用。

1.7根据施工组织总设计布置的机械无法达到的区域内人工代替机械的费用、材料二次搬运费用、超高费用及施工降效费。为按合同完工采取的措施费用。

1.8一个有经验的承包商所能预见所有与工程有关的风险、责任等费用。

1.9其他为完成招标工程所发生的一切费用。

2．报价方式：

固定综合单价报价，拟定合同为固定单价合同，投标方应充分考虑可能发生的招标方将部分工作内容交由第三方完成。

3．材料及设备说明

3.1.招标人提供的材料和设备：

招标人提供现场水、电接入点，接入点后的线路、开关、阀门、电表等由投标人负责，电费按1.0元/度结算，由投标人承担，施工办公场地与住宿看招标人设施情况而定，如有空余设施甲方可提供，没有投标人负责。

3.2投标人提供的材料和设备：

除招标人提供的材料设备外为完成本标所需的所有资源。

第四章  合同条件

1．合同文件及解释顺序

合同文件及解释顺序：

1）本工程《工程施工合同》；

2）本工程《招标文件》及其附件；

3）国家标准、规范及有关技术文件；

4）图纸；

5）工程报价单或预算书；

2．安全管理：

按国家标准和规范执行，投标人应确保不出现任何安全事故，配合招标人创建安全文明施工工地。进场前签订安全管理协议和临时用电协议。

3. 技术要求：

承包方在施工中要严格按照国家强制性条文规定及施工规范要求、工程图纸等质量标准进行施工，确保工程质量。如经验收发现不符合国家相关规定（或双方约定的质量标准）的质量要求，则乙方必须自行返工，并承担因返工所发生的一切费用。以至达到所规定的质量要求。

4．质量等级要求：

工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。

5．工程进度：

承包方必须满足发包人的施工进度安排，接受发包方对工程进度的检查、监督。工程实际进度与计划进度不符时承包方应按发包方的要求提出改进措施，经确认后执行。因承包方原因造成节点控制工期延误，发包人有权进行处罚或转包。

6．环境保护：承诺保护施工范围内的环境，满足发包方及当地有关部门对相关环境要求。

7．文明施工：承诺遵守发包方的现场文明施工管理规定和要求。

8. 结算原则及依据

8.1最终结算款=综合单价×现场实际完成工程量-水电费和可能发生的违约金和罚款等。

1）结算按实际完成工程量计算，如有双方产生争议的工作量，一律签证计价。

2）如图纸内有未完成的工程量，而由甲方另行发包的工作，所发生的费用自乙方的结算中扣除。

8.2进度结算款=固定单价×实际当前完成工程量×80%-水电费和可能发生的违约金和罚款等。

8.3 进度款按月支付，支付金额为上月完成并被确认工程量的80%，工程完工并验收合格后支付工程量5%，工程审定后支付至审定价90%，余10%待工程保修期满一年且承包方履行完保修任务后一次性无息支付。

8.4工人工资发放发包方项目部人员现场监督。若发现劳务公司拖欠民工工资项目部有权从劳务公司工程款中直接发给民工。

8.5由于承包人在收到劳务费后，产生的内部分配等纠纷问题，由承包人负责。

附件1：

投标承诺书

工程项目部：

我单位已收到的招标编号为： QHMHJY-2018-TJZB-01工程招标文件。经现场考察和研究上述招标意向书的投标须知、工程报价、合同条件后，我方愿意按上述合同条件，按招标文件确定的结算原则，按我方报价单（附后）价格承包上述工程。

1、一旦我方中标，我方保证严格按照贵公司编制的进度计划完成上述工程。

2、一旦我方中标，我方保证派遣我方投标文件中所列施工人员和劳动力计划到达施工现场，如因我方原因造成你方损失，我方将无条件承担全部损失。

3、我方同意在所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方如能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位(章)：

法定代表或委托代理人：

电话：

传真：

日期：

附件2

第( )标段第（ ）次报价一览表（包工包料） 序号 项目名称 子项名称 暂估工程量 预计投资金额(万元） 备 注 1 大棚扩建及彩钢密封工程 大棚扩建 1277m2 扩建2跨，包工料估算。 2 彩钢侧封及拆除旧彩钢费用 1072m2 4个堆棚密封，侧封高度6m. 3 合 计

注：各投标人填写必须字迹清楚，不得涂改。关于税务问题在招标会中确定。 投标单位（章）： 法人或授权委托人: 日期时间：

附件3

法人授权委托书

:

（姓名）        系                        公司法定代表人。现授权我公司（姓名）          （身份证号：                      ） 女士/先生， 作为我公司合法代理人，以我公司名义并代表我公司全权处理           工程项目的委托事宜。其在授权范围和有效期内，处理与之相关的一切事务所实施的行为均具有法律效力，我公司全部予以确认。

1、参加本工程投标事宜。

2、

3、

4、

本授权有效期限：自　　　年　　月　　日至　　年　　月　　日止。

委托单位名称：                    （盖章）

法定代表人姓名：              （签名或盖章）

年   月   日

注：1. 本委托书为法人授权委托被委托人在本工程专用，无委转委托权；

2. 授权委托书须由授权委托单位法定代表人签名或盖章，并说明委托事项和权限方为有效。代理人代为承认、放弃或者变更,必须由法定代表人的特别授权；

3. 法定代表人或被委托人须提供合法有效的身份证明证件；

4. 此书一式二份。一份由委托人存查，一份递交招标人存卷。

附件4

工程项目管理人员

单位名称：（盖章）                                      年    月     日

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性 别 | 年龄 | 工作经历 | 岗位技能 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |