招  标  文  件

(国内竞争性招标)

招标编号：QHXXJC-SB-2021-004

设备名称：高压辊磨机（电解铝大修渣）

青海省新型建材工贸有限责任公司

2021年3月

第一部分   招标邀请

青海新型建材工贸有限责任公司确定对其“50000t/a危废水泥窑协同处置项目”项下所需设备进行国内招标，现邀请国内合格的投标方前来投标。

- 招标编号：QHXXJC-SB-2021-004

2.招标货物名称、数量：见第二部分

3.交货期：见第二部分

4.所有投标书应于所有投标书应于2021年4月6日上午9时30分(北京时间)之前递交到青海省新型建材工贸有限责任公司三楼会议室。

5.定于2021年4月6日上午10时整(北京时间)，在青海省新型建材工贸有限责任公司三楼会议室公开开标。届时请参加投标的代表自愿出席开标仪式。

- 招标单位信息：

招标单位名称：青海省新型建材工贸有限责任公司

详细地址：青海省西宁市大通县黎明路88号

邮政编码：810103

联 系 人：曹文馨女士 、孙钦明先生

电    话：13897236966  13639711565

传    真：

电子信箱：qhsxxjcgmyxzrgs@163.com

7、投标保证金缴纳银行信息：

| 单位名称 | 青海省新型建材工贸有限责任公司 | 青海省新型建材工贸有限责任公司 |
| --- | --- | --- |
| 银行账号 | 82010000000069504 | 400000093405017 |
| 开户银行 | 青海大通农村商业银行股份有限公司元朔支行 | 青海银行中心广场支行 |
| 财务联系人 | 曹女士 13309718177 |  |

注：投标人现场携带投标保证金支付凭证（复印件）

第二部分 技术规格和要求

招标编号：QHXXJC-SB-2021-004

设备名称：高压辊磨机（电解铝大修渣）          1套（台）

交货日期：2021年5月31日

交货地点：施工现场

质量保证期：设备验收后 12个月

一、工作环境

1.1安装地点：                 室外

1.2海拔高度：                 2400米

1.3 最高环境气温：            28.9℃

1.4 最低环境气温:             -30.2℃

1.5 年平均环境气温:            2.7℃

1.6 年平均相对湿度:            56%

1.7 年平均气压:                74.6Kpa

1.8 地震烈度：7度

属于内陆型气候，日气温及季节性变化幅度大，尤其是冬季日气温温差较大，空气稀薄，含氧量低191g/m3。

二、技术要求及规格

设备编号1109         高压辊磨机技术数据表

| 青海新型建材50000t/a危废 水泥窑协同处置项目 高压辊磨机技术数据表 | 工程号：1939 设备号：1109 车间名称：储存及预处理车间 | 投标号： 制造厂： 日期：2021.3.30 |
| --- | --- | --- |
| 基本技术参数： |
| 用途 |  | 用于电解铝大修渣危险废物破碎 |
| 1.1、物料情况 |  | 电解铝大修渣：主要成分为炭块、耐火砖等其他物料两种，要求可单独破碎不同种类物料，也可混合破碎。物料特性详见附件1。 |
| 状态 |  | 固态危险废物 |
| 物料种类 |  | 电解铝大修渣，主要组分为阴极炭块（密度1~1.5t/m3）耐火砖、防渗料等其他物料（密度2.0~2.8 t/m3） |
| 水分 | % | ≤5 |
| 粒径 | mm | <50×50×50mm（80%） |
| 温度 | ℃ | 常温 |
| 1.2、规格 |  |  |
| 型号 |  |  |
| 总体尺寸（长×宽×高） | mm |  |
| 材质 |  | 要求设备整体防腐 |
| 总重 | kg |  |
| 1.3、技术参数 |  |  |
| 1.3.1高压辊磨机 |  |  |
| 处理能力 | t/h | 25 |
| 压辊直径 | mm |  |
| 压辊宽度 | mm |  |
| 进料粒度 | mm | <50×50×50mm（80%） |
| 出料粒度 | mm | ≤15×15×15mm（90%） |
| 1.3.2驱动装置 |  | 要求防腐防爆电机 |
| 电动减速马达 | 台数 |  |
| 电机功率 | kw |  |
| 电机转速 | r/min |  |
| 减速电机出轴转速 | r/min |  |
| 减速器速比 |  |  |
| 1.3.3电气系统 |  | 电子元器件均要求防腐防爆 |
| 电压 | V |  |
| 额定电流 | A |  |
| 其他电气元件 |  |  |
| 制造标准 |  |  |
| 防护等级 |  |  |
| 1.4、其它 |  |  |
| 自我保护装置 |  |  |
| 自动报警装置 |  |  |
| 监测仪表 |  |  |
| 请设备供应商根据自身设备特点进行调整，以完整的表达设备性能为基准。 |

备注：其他空余技术参数请供应商自行补充填写。

三、供货范围

供货为完整的高压辊磨机1台及其配件，包括但不仅限于上述范围。设备自带电器控制器，控制范围为其自带的所有设备，并需留有与中控室连接的DCS接口。

供货范围表（由供货厂家填写）

| 序号 | 设备及部件名称 | 型号规格及说明 | 数量 | 重量（kg） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备品备件及易损件单独列表，要求标明使用周期）

四、技术要求

4.1工艺要求

4.1.1运行稳定，且能力满足招标书中要求。

4.1.2设备整体防腐，电机及电子元器件均要求防腐防爆。爆炸危险区域按爆炸性粉尘环境21区考虑，粉尘等级为IIIC级。

4.1.3应根据实际需求，配备自我保护装置及报警装置等安全措施。

4.1.4有关设备检修相关要求，请设备厂家一并提出，包括但不限于检修频率、主要检修点、检修所需装置及空间要求等。

4.1.5实际运行中，存在单独破碎阴极炭块、单独破碎耐火砖防渗料等其他物料，破碎大修渣（阴极炭块与耐火砖防渗料等其他物料混合料）三种工况，设备需满足三种工况下均能正常使用。

4.2机械要求

4.2.1卖方应保证所提供的设备不存在任何设计、制造、材料等方面的问题，并且所提供的设备应适合于其指定的使用目的。

4.2.2卖方必需提供必要的辅助设备，如磨损部件的拆卸维护工具，控制和安全设备。

4.2.3设备所有构件的材料都要满足有关材料标准，非承压部件的材料，例如：密封材料、垫片等，应能满足规定的使用条件，并按相关标准验收。

4.2.4传动装置应有可靠的、安全的防护措施。

4.2.5卖方在供货过程中，应严格按照招标文件所要求的技术参数制造。制造前要与买方和业主进行技术接口。

4.2.6所有为稳定且有效运行所需的附属装置均应在供货范围内。

4.3电气要求

4.3.1电动机防护等级为IP54。绝缘等级F级。

4.3.2 辊压机及选粉机均要求配电控箱，并应符合有关的国家标准。

4.3.3卖方必须提供满足设备正常工作运行的测温测压等等自动化一次测点元件,并向买方提供详细技术资料。

4.3.4电控箱要求：

（1）. 配套电控柜的控制应采用小型PLC(可编程序控制器)产品控制，所有控制电源由内部产生，外部只提供一回380/220VAC三相四线制电源。

（2）电控柜柜面上应具有“集中—机旁”选择开关及各种设备的控制开关，必要的信号灯（如备妥、允许电机起动、报警指示、故障指示及电机，电加热器的状态等）。故障指示应保持以便巡检维护人员分析排除故障，按复位按钮解除故障保持，柜内应有报警铃。

A．集中控制：由中央控制计算机(DCS)进行远程控制。

B．机旁控制：在控制柜上可单机开停每一台设备，也可以按程序以机旁自动方式开停设备。

（3）电控柜控制范围：自带的所有设备，自成系统。

（4）电控柜防护等级：IP54

（5）柜体表面喷塑,颜色为驼灰色。

（6）小型PLC采用西门子系列产品。交货时应有完整的控制程序清单、编程器。

（7）柜内低压断路器、接触器、等组件采用西门子系列产品。

（8）电控柜应能输入输出下列信号：

a. 电控柜应接收的输入信号：

DCS驱动(无源接点)：闭合起动，断开停。

其它必须的信号

b. 电控柜应输出的信号：

备妥：允许远程(集中)起动信号。（常开接点，备妥时闭合。）

运行：正常运行信号。（常开接点，正常运行时闭合。）

故障信号：（常闭接点，故障时断开。）

其它必须的信号

以上所有接点均应为无源接点，接点容量不小于2A，220VAC。

（9）通过设计联络确定和DCS系统操作的具体接口。

相应自动化仪表随设备带。所有电气设备及元器件要求防腐防爆；

4.4 设备担保

4.4.1要求本装置的每个零件都将进行必要的工厂试验，试验计划及试验资料应提交需方。并提供整体试验项目。

4.4.2轴承（包括电动机轴承）应具有不小于8000 小时的工作寿命。机械零部件，电气线路及其装置保证安装使用三年内不出故障(操作不当除外)。

4.4.3供方应提供本装置在安装、调试及现场性能试验期间所需的备品备件，并提供设备在两年正常运行期间所需的各种易损部件及消耗品。

4.4.5关键部件寿命担保（供应商自行填写）

| 部分/部件 | 目标时间（h） | 最大期限（h） |
| --- | --- | --- |
| 壳体框架部分 |  |  |
| 辊子 |  |  |
| 轴承及轴承箱 |  |  |
| 驱动装置（电机等） |  |  |
| 电气系统 |  |  |
| 其他（供应商可根据自身设备特点进行添加） |  |  |

五、说明

5.1 供货设备必须满足附表中所规定的技术性能要求。

5.2 卖方在供货过程中，应严格按照招标文件所要求的技术参数制造。制造前要与买方和业主进行技术接口及设计联络。

5.3 本机主体设备及附属设备（含电气）必须符合国家有关规范要求和适应当地使用环境，必须满足附件表中所列出的性能参数要求。

5.4 提供安装及使用说明书、设备润滑表。

5.5合同签署后卖方需提供图纸资料（包括纸载和CAD电子版），纸载资料要求签字、盖章并注明用于“青海新型建材50000t/a危废水泥窑协同处置项目”。

5.6投标要求：必须以包为单位进行投标，不可拆分投标，接受联合体投标。

5.7对于同时投多个标段的投标人，在投标时必须以标段为单位，对投标文件进行单独密封提交。

5.8对设备的标准件及配套件须列出品名，规格，数量，生产国，制造商及性能等内容，对设备的易损件，消耗件须提供详细资料。

5.9详细列明所投设备规格，型号，技术性能及生产用备品备件清单。

5.10满足各种技术经济指标，保证条件及考核验收标准和设备保证期。采用公制计量单位。

5.11列明使用标准及规程。

5.12提供有关设备的详细使用说明

5.13技术资料

投标设备的详细技术资料

相应的行业资质证明

设备配置图，设备各部件安装图

易损件清单及更换周期

该设备出产的产品质量标准

设备的技术规格及性能指标

提供外购的原厂详细招标货物样本

备品备件清单

5.14中标后应提供的主要技术文件，文件以中文和公制书写，单台一式二份，应包括(但不限于以下内容):

1）合同生效后10日内投标方应提供设备的动载荷、静载荷、外形尺寸、地脚尺寸等技术文件和图纸。

2）其他资料：设备清单、说明书、操作手册、操作指南、维修及检修指导，

备品备件清册及其它应提供的技术文件

5.15投标人应随机提供：

设备合格证明书；

设备使用与维修保养手册

维修用图；

其他应提供的有关资料。

5.16技术服务及培训

为了使合同设备能顺利运行，所有招标货物的合同工作范围为完整的售前售后服务，含制造、运输，工具的提供，卖方应派遣有经验和身体健康的技术人员到买方设备验收及调试。

5.17在质保期内，投标人应为所投标货物免费技术维修

5.18货物的验收按投标人提供的正式技术文件及有关国家（行业）标准执行。

第三部分  投标方须知

A  说 明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本投标邀请中所述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1 “招标方”系指第一部分所指的组织本次招标的单位。

2.2 “投标方”系指向招标方提交投标文件的制造商或供货商。

2.3 “货物”系指卖方按招标文件规定，必须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.合格的投标方

3.1 凡有能力提供招标货物及服务的国内制造商或供货商均为合格的投标方。

3.2 投标方应遵守有关的法律和规章条例。

4.投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件说明

5.招标文件的构成

5.1 招标文件以中文编制，由下述部分组成：

a.招标邀请
    b.技术规格及要求

c.投标方须知

d.商务特殊条款

e.投标文件格式（附件）

6.招标文件的澄清

投标方对招标文件如有疑点，可要求澄清，应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标方。招标方将予以答复，必要时，将不标明查询来源的书面答复发给每一投标方。

7.招标文件的修改

7.1 在投标截止日期3日前，招标方可根据实际情况修改或补充招标文件，并以书面形式通知投标方，投标方在收到该通知后以书面形式予以确认。

7.2 如有必要，招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知

7.3 招标文件的修改书或补充书将构成招标文件的一部分，对投标方有约束力。

C  投标文件的编写

8.要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，投标可能被拒绝。

9.投标语言及计量单位

9.1 投标文件应以汉语编写。

9.2 除在招标文件的技术规格中另有规定，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1 投标文件应包括下列部分：

a. 投标书、开标一览表、投标价格表以及货物简要说明一览表、应有的技术说明。

b. 投标资格证明文件。

c. 投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标方认为应说明的其它内容。

d. 投标保证金。

投标方应将投标文件装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

11.投标文件格式

11.1 投标方应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标价格表及货物简要说明一览表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等(附件1—4)。

11.2 投标方需对本招标文件所列的所有招标货物进行投标，不得将一项中的内容拆开投标。

12.投标标价

12.1 投标方应按招标文件附件的投标价格表格式（附件3）填写投标货物的单价和投标总价。如果单价与总价不符，以单价为准。投标方对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

12.2 投标价格表填写时应注意下列要求：

a.技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

b.技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

12.3 投标方按上述12.2款要求填写报价供招标方评标方便，但不限制买方以其方式签订合同的权利。

13.投标货币

投标方一律用人民币填报投标文件。

14.投标方资格的证明文件

14.1 投标方应提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（见附件７），作为投标文件的一部分。

a.若投标方提供的货物及服务不是投标方生产或拥有的，则必须得到货物制造商和(或)技术拥有者的正式授权；

b.投标方具有履行合同所需的财务、技术和生产能力；

c.投标方应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求中所规定的由卖方履行的保养、修理、供应条件和其它技术服务的义务。

15.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

15.1 投标方需提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

15.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

a.货物主要技术性能的详细描述；

b.一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括价格和供货来源资料；

c.规格、技术参数偏离表（附件5）。

15.3 本招标文件的技术规格及要求中指出的工艺、材料和设备的标准、商标或样本目录号码的参考资料仅系说明并非进行限制。投标方可提出替代标准、商标或样本目录号码，并填写投标方推荐的选择清单（格式见附件6），但该替代应相当于或优于招标文件技术规格的规定。

16.投标保证金

16.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

16.2 投标方应向青海省新型建材工贸有限责任公司提交不少于投标总报价5%的投标保证金。

16.3 投标保证金用于保护本次招标因投标方的行为而引起的风险。

16.4 投标保证金以银行本票、汇票、支票或现金方式提交。

16.5 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

16.6 未中标的投标方的投标保证金，将按33.2款的规定予以无息退还。

16.7 中标的投标方的投标保证金，在中标方交纳中标服务费或提交中标服务费承诺书后，经银行扣除手续费，予以退还。

16.8 发生以下情况投标保证金将被没收：

a.开标后投标方在投标有效期内撤回投标；

b.如果中标方未能做到按本须知第35条规定签订合同；或按本须知第36条规定缴纳中标服务费。

17.投标有效期

17.1 投标文件从开标之日起,投标有效期为60天。

17.2 特殊情况下，可于投标有效期满之前要求投标方同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标方可以拒绝上述要求而其投标保证金不被沒收。对于同意该要求的投标方，既不要求也不容许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和沒收投标保证金的规定在投标有效期的延長期内继续有效。

18. 投标文件的签署及规定

18.1 投标文件正本一份和副本四份（另附一份拷贝U盘），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

18.2 投标文件正本和副本须打印并由经正式授权的投标方代表签字。

18.3 除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人签字。

18.4 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

D  投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称及正本或副本。

19.2 为方便开标唱标，投标方应将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封（以现金形式支付的投标保证金应在开标前当面点付），并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本招标文件密封袋中密封。

19.3 每一密封信封上注目“于               之前（指投标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

19.4 如投标文件由专人送交,投标方应将投标文件按此19.1—19.3中的规定进行密封和标记后,按投标邀请注明的地址送至招标方。

19.5 如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。

a.内外信封的封装与标记同19.1—19.3规定。

b.外层信封装入19.1及第19.2所述全部内封资料，并注目招标编号、货物名称、招标方名称、地址、邮政编码。同时应写明投标方的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

19.6 如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

20. 递交投标文件的截止时间

20.1 根据21条规定，所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方。

20.2 出现第7.2款因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

21.迟交的投标文件

招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

22. 投标文件的修改和撤销

22.1 投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标方须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标方代表签字。

22.2 投标方对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第18和19条规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

22.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.4 投标方不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

E  开标和评标

23 开标

23.1 招标方在招标通告或投标邀请函规定的时间或第7.2款确定的时间和地点公开开标。投标方派代表参加。

23.2 开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其它内容并纪录。

24 评标委员会

24.1 招标方将根据招标采购货物的特点组建评标委员会，其成员由技术、经贸、法律等方面的专家代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

24.2 评标期间，投标方派代表参加询标。

25.对投标文件的审查和相应性的确定

25.1 开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

25.2 在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资料证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

25.3 招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求做出实质性的相应,，而沒有重大偏离。实质性相应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且沒有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标方的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

25.4 招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

25.5 招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标,投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

25.6 招标方将容许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

26.投标文件的澄清

26.1 为了有助于对投标文件的评审，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方因按招标方指定的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

26.2 澄清的答复应是书面的，并作为投标文件的一部分。

26.3 澄清不得对投标的内容进行实质性修改。

27.对投标文件的评估和比较

27.1 评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

27.2 评标时除考虑投标价以外，还将考虑以下因素：

a.投标方的供货能力、交货期和付款方式；

b.货物的技术水平、性能；

c.货物的质量和适用性；

e.配套设备的齐全性（如有的话）；

f.投标方为其所供货物提供零备件及售后服务的可能性；

g.零备件及专用工具和相关服务的费用；

h.技术规格所要求的有关服务的费用；

i.运输、保险及其它费用；

j.安全及环保；

k.其它要求因素。

28.评标原则及方法

28.1 对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

28.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

28.3 评标时严格按27.2款规定，经综合分析、比较，确定最低评标价标。

29.保密

29.1投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标无关的人员。

29.2 投标方不得干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

F  定标

30.定标准则

30.1 合同将授予其投标符合招标文件要求,并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的最低评标价标的投标方。

30.2 不能保证最低报价的投标最终中标.。

31. 资格最终审查

31.1 招标方将审查最低评标价标的投标方的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

31.2如果确定该投标方无条件圆满履行合同，招标方将对下一个最低评标价标的投标方资格做出类似的审查。

32. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

32.1 招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力,并对所采取的行为不作任何解释。

33. 中标通知

33.1 评标结束7日内，招标方将以书面形式发出《中标通知书》 。如果《中标通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

33.2 招标方在发出《中标通知书》的同时，向落标的投标方发出《落标通知书》，并退还其投标保证金。

34. 授予合同时变更数量的权力

招标方在授予合同时有权对“招标货物一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

35. 签订合同

35.1 招标方按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

35.2 招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第四部分   特殊商务条款

1、设备的运输由投标方承担，在抵达交货地之前（包括到达交货地而未与业主交接）的责任人为投标方。

2、履约保证金：中标后，中标方5％的投标保证金自动转为履约保证金，待合同设备全部到货，经由招标方清点验收后，将履约保证金全额无息退还。

3、付款方式: 合同生效预付20 %，发货前付40%，到货后，安装调试验收后，并收到制造商开具的全额(百分之百金额)增值税发票后付30 %，10%质保金在质保期（12个月）满后一次付清。

4、业主接受其它对双方均合理的付款方式。

5、合理的付款方式将作为评标的重要依据之一。

6、合同仲裁机构为标的物安装所在地之仲裁机构（或法院）

7、应在投标文件中提供近三年经会计事务所审计的财务报表

附件1

投标书（格式）

致： 青海省新型建材工贸有限责任公司

根据贵方为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目招标采购货物及服务的投标邀请＿＿＿＿＿＿＿（招标编号），签字代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（全名、

职务）经正式授权（附法人委托书）并代表投标方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标方名称、地址）提交下述文件正本一份和副本一式四份。

a.开标一览表

b.投标价格表

c.貨物简要說明一览表

d.资格证明文件

e.按投标方须知第15条要求提供的全部文件

投标保证金金额为人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为人民币   ________________ ，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（文字表述）。

2.投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.其投标自开标日起有效期为_____________个日历日。

5.如果在规定的开标时间后,投标方在投标有效期内撤回投标。其投标保证金将被贵方没收。

6.投标方同意提供照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    邮编：＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿    传真：＿＿＿＿＿

投标方代表姓名、职务（印刷体）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标方名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（公章）

日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

全权代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件2

开标一览表（格式）

投标方名称：

招标编号：

| 序号 | 货物名称规格 | 数量 | 原产地及 制造厂名 | 投标总价 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：

职务：                日期：

注：此表“序号”按“技术要求和规格”中该货物的序号填写。

附件3

投标价格表（格式）

投标方名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 招标编号：＿＿＿＿＿＿

| 1 | 投标货物序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |
| 7 | 易损件价 |  |  |  |  |  |
| 8 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
| 9 | 技术服务費 |  |  |  |  |  |
| 10 | 调试费（含指导安裝） |  |  |  |  |  |
| 11 | 安裝费 |  |  |  |  |  |
| 12 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |
| 13 | 运输（至目的地） |  |  |  |  |  |
| 14 | 保险 |  |  |  |  |  |
| 15 | 其它 |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标总价 |  |  |  |  |  |

投标方代表签字

注：1.投标货物序号系指“技术要求和规格”中该货物的序号。

2.选购件价不包括在本表内，应另附纸分项报价。

附件4

货物简要说明一览表（格式）

投标方名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号规格及 主要技术参数 | 数量 | 性能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：

附件5

规格、技术参数偏离表（格式）

投标方名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| 序号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件6

投标方推荐的选择清单（格式）

1.设备序号和名称：

2.商标、规格型号：

3.推荐的选件内容：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 制造厂商 | 单价 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.推荐理由（如有样本和介绍资料，请说明）：

投标方代表签字：

附件7

关于为                      项目

提供货物的资格证明文件（格式）

目    录

须知

7—1 投标方法定代表人证明书

7—2 投标方法人委托书

7—3 银行资信证明函

7—4 关于资格的声明函

7—5 制造商的资格声明（附营业执照复印件需加盖注册工商局确认章）

7—6 贸易公司（作为代理）的资格声明（附营业执照复印件）

7—7 制造商出具的授权函

须    知

1.制造商本人投标，填写提交7—1、7—2、7—3、7—4、7—5，以及其它有关资料。贸易公司（或代理）投标时，填写提交此后所有表格，以及其它有关资料。

2.投标方应对表格要求的资料做出肯定回答。并保证其准确性和真实性。招标方据此评价投标方的资格和履约能力。

3.所附营业执照复印件应加盖有工商行政管理部门确认该复印件的原始印章和企业公章，否则将导致标书无效。

4.文件正本一份，副本四分，按投标方须知第19条规定密封。

5.文件予以保密，但不退还。

6.投标文件的正本中必须包含以上所有文件的原件，否则将导致标书无效。

7.投标人提供的以上所有文件，如格式及要求与招标文件不符，将导致标书无效。

附件7—1

法定代表人证明书

致青海省新型建材工贸有限责任公司:

（法定代表人姓名）现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：          年龄：            民族：

住址：                                    电话：

身份证号码：

单位名称：                                （公章）

年    月    日

附件7—2

法人委托书

致青海省新型建材工贸有限责任公司:

（委托单位名称）                （法定代表人姓名职务），现委托                  （受托人姓名职务）参加青海省机电设备招标中心组织的                （招标编号）关于                      （招标项目名称）的招标活动，并授权            （受托人姓名）全权处理本次招投标的有关事宜，并签署有关文件。由此所产生的一切后果均由委托人承担。

期限：自签发之日起至    年    月    日止

受托人基本情况：

性别：          年龄：            民族：

住址：                                    电话：

身份证号码：

委托单位：                                 （公章）

委托人（法定代表人）：  （印刷体）／（手写体）

（印鉴）

签发日期：

附件7—3

银行资信证明函

致青海省新型建材工贸有限责任公司:

(本函应包括银行对投标方的商业信誉和财力是否有能力满意地履行合同的推荐意见)

银行名称:                                 (章)

银行地址:

行长签字:

出函日期:

附件7—4

关于资格的声明函

青海省新型建材工贸有限责任公司：

关于贵方＿＿＿＿年＿＿月＿＿日第＿＿＿＿＿（招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标货物一览表中规定的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（序号）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由供应＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（货物名称）的制造商＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（制造商名称）出具的授权我方代表该制造商的授权书正本一份，副本四份。

2.我方和制造商的資格声明正本一份，副本四份。

3.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的，并附有我方银行（银行名称）出具的资信函附后。

制造商或贸易公司的                  授权签署本资格文件人：

名称和地址                      签字：＿＿＿＿＿＿＿＿

名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿      签字人姓名、职务（印刷体）

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿      ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿      电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿      传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件7－5

制造商的资格声明

1.制造商名称及概况：

A.制造商名称及地址：

B.电话             传真：             邮编：＿＿＿＿＿＿

C.成立日期或注册日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

D.实收资本：

E.固定资产：          流动资产：            长期债务：

流动债务：          净值：           （到      年    月为止）。

F.主要负责人姓名：

2.与投标提供货物有关情况

A.关于制造厂商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和地址

正在生产的货物

年生产能力

职工（雇员）人数

B.制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

| 外购零、部件名称 | 生产厂名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

C.制造商生产投标货物的经历（包括：年限、能力等）

D.最近三年该类货物主要用户的名称和地址：

| 用户名称、地址和邮编 | 销售货物名称 |
| --- | --- |

3.近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

4.易损件供应商的名称、地址和邮编：

| 易损件、部件名称 | 供应商名称、地址和邮编 |
| --- | --- |

5.近三年销售的投标书中所提供的货物：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.开户银行名称和地址：

7.其它情况（年表、组织、机构等）：

8.本文件后附制造商企业营业执照（复印件应加盖有工商行政管理部门确认该复印件的原始印章和企业公章）。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

制造商名称                              （章）

法定代表人签字：                 法定代表人职务：

日期：      年    月    日

附件7－6

贸易公司（作为代理）的资格声明

1.名称及概况：

A.名称及地址：

B.电话             传真：             邮编：＿＿＿＿＿＿

C.成立日期或注册日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

D.实收资本：

E.固定资产：          流动资产：            长期债务：

流动债务：          净值：           （到      年    月为止）。

F.主要负责人姓名：

2.近三年的年营业总额：

| 年度 | 国内 | 出口 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- |

3.最近三年主要用户的名称和地址：

| 用户名称、地址和邮编 | 销售货物名称 |
| --- | --- |

4.同意为投标方制造投标货物的制造商（并附制造商的资格声明）：

| 制造商名称、地址和邮编 | 货物名称和数量 |
| --- | --- |

5.需从其它制造商供应和制造的零部件：

| 零、部件名称 | 制造商名称和地址、邮编 |
| --- | --- |

6.近三年销售的投标书中所提供的货物：

| 用户名称 | 签约日期 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.开户银行名称和地址：

8.其它情况（年表、组织、机构等）：

9.本文件后附企业营业执照（复印件应加盖有工商行政管理部门确认该复印件的原始印章和企业公章）。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

贸易公司名称                              （章）

法定代表人签字：                 法定代表人职务：

日期：      年    月    日

附件7－7

制造商出具的授权函

青海省新型建材工贸有限责任公司:

我们                           （制造商名称）是经过              （机构名称）批准成立的一家制造商，主要营业地点设在                        （制造商地址）。兹指派经过              （机构名称）批准成立的，主要营业地点设在                   （贸易公司地址）的                      （贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第            号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予                           （贸易公司名称）全权办理和履行上述个点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认

（贸易公司名称）或其正式授权代表以此合法地办理一切事宜。

我方于       年   月    日签署本文件，

（贸易公司名称）于       年   月    日接受本文件，以此为证。

贸易公司名称：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

出具授权书的制造商名称：                           （章）

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

注：贸易公司与制造商的经销协议，符合法律手续，在其有效期内可代替此授权函。

附件8

关于对招标文件中付款方式的承诺

青海省新型建材工贸有限责任公司：

我单位参加贵中心组织的招标编号：QHXXJC-SB-2021-004招标，如若中标，我方承诺如下：

在合同签订和合同履行中完全遵照招标文件中所提出的付款方式进行。

单位名称：                        （加盖公章）

单位地址：

电话/传真：

投标方授权代表：                     （签字）

日期：        年   月  日

附件一：

危险废物物料特性

本项目所处置的危险废物为西宁市青海新型建材公司周边电解铝厂大修渣，设计处置量50000t/a。

电解铝工业中，铝电解槽一般在使用5～6年后需进行大修，大修时电解槽内清除的废内衬，即为电解槽大修渣。铝电解槽大修渣主要包含阴极炭块、耐火砖、扎糊、保温砖、防渗浇注料、耐火灰浆及绝热板等，由于长期高温条件下受到电解质液地侵蚀，停槽后地大修渣中含有可溶性氟化物及氰化物，其中可溶性氟化物具有强烈地腐蚀性，属于有害物质，氰化物为剧毒物质。国家《危险废物名录》（2016年版）明确规定，电解铝过程中电解槽维修及废弃产生的废渣为危险废物，废物代码为HW48（321-023-48）。

本项目处置电解铝大修渣，来自西宁市青海新型建材公司周边电解铝厂，其物理成分及比例参考见表1，化学分析及有害成分见表2，具体形态见下图。

图1：库内堆放大修渣

图2：大修渣阴极炭块

图3：大修渣耐火砖、防渗料等

表1  大修渣物理组分及比例

| 名称 | 碳 素 | 氮化硅结合碳化硅 | 防渗浇 注料 | 硅酸 盖板 | 隔热 耐火砖 | 干式防渗料 | 陶瓷纤维 | 捣打料 | 氧化铝 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 51.2 | 7.3 | 6.7 | 0.8 | 9.7 | 23.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |

注：此表数据为青海新型建材公司提供参考值。

表2 大修渣化学分析及有害成分

| PH | 氟化物 mg/L | 氰化物 mg/L | 总氰化物 mg/kg | 总氟化物 | K2O | Na2O | R2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.61 | 5950 | 2.55 | 142 | 10.2% | 1.10% | 13.69% | 14.41% |
| MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | S | Clˉ |  |
| 0.43% | 2.31% | 9.24% | 0.52% | 2.22% | 0.11% | 0.024% |  |

注：此表中Cl-元素含量为青海新型建材公司实验室检测数据，其余数据为国土资源部西宁矿产资源监督检测中心检测报告提供数据。

# Text boxes

审核稿