CRM42.2钢渣立磨

说明：CRM42.2钢渣立磨为MLS3626生料磨改造而成

技术联系人：喻忠权  13684376572

商务联系人：蒋  陶   13628169880

CRM42.2辊式钢渣立磨技术文本

| 序号 | 参 数 说 明 | 单位 | 技术参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 辊式磨 | 台 | 1 |  |
|  | 型号规格 |  | CRM42.2 |  |
|  | 粉碎物料 |  | 钢渣 |  |
|  | 允许入磨物料最大粒度 | mm | ≤10mm占95％ | Max20mm |
|  | 允许入磨物料最大水份 | % | ＜15 |  |
|  | 出磨细度 | m2/kg | ≥420 |  |
|  | 出磨微粉最大水份 | % | ＜0.5 |  |
|  | 生产能力 | t/h | 60（生料240） |  |
|  | 要求入磨的正常 | NM3/h |  | 根据热平衡计算 |
|  | 要求入磨正常 | ℃ | 350 |  |
|  | 磨机漏风系数 | % | ＜7 |  |
|  | 出磨正常/最大气体量 | NM3/h |  | 根据热平衡计算 |
|  | 出磨气体温度 | ℃ | 80~90 |  |
|  | 粉磨电耗 | kWh/t | 29 | 根据原料试验确定 |
|  | 立磨整机总重量 | t | ～251 | 见供货清单 |

CRM42.2辊式钢渣立磨部件技术参数

| 序号 | 参 数 说 明 | 单位 | 技术参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分离器 |  |  |  |
|  | 1.1分离器转子 |  |  |  |
|  | 转速范围 | r/min | 0~160 |  |
|  | 转子重量 | t | 11.5 |  |
|  | 叶片材质 |  | Up板 |  |
|  | 1.2分离器转子轴承 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | 哈轴/瓦轴 |
|  | 数量 | 个 | 1 |  |
|  | 轴承监测保护装置（有/无） |  | 有 |  |
|  | 1.3分离器驱动装置 |  |  |  |
|  | 调速方式 |  | 变频 | 185G |
|  | 电机型号 |  | YSP355M-4 |  |
|  | 功率 | kW | 160 |  |
|  | 电压 | V | 380 |  |
|  | 速度 | r/min | 1450 |  |
|  | 防护等级 |  | IP54 |  |
|  | 减速机型号 |  | B2SV10 |  |
|  | 减速比 |  | 6.3 |  |
|  | 减速机功率 | Kw | 160 |  |
|  | 1.4分离器润滑装置 |  |  |  |
|  | 润滑方式 |  | 干油集中润滑 |  |
|  | 型号 |  |  | 宁肯/华润 |
| 2 | 磨辊装置 |  |  |  |
|  | 2.1磨辊 |  |  |  |
|  | 数量 | 个 | 2 |  |
|  | 直径 | mm | 2000 |  |
|  | 单辊重量 | t | 27 |  |
|  | 2.2辊套 |  |  |  |
|  | 材质 |  | ZG270-500+堆焊 | 堆焊 |
|  | 硬度 |  | HRC>58~62 |  |
|  | 每套辊套数量 | 个 | 1 |  |
|  | 每个辊套重量 | t | ~7 |  |
|  | 辊套使用寿命 | h | ＞1500 |  |
|  | 2.3磨辊轴承 |  |  |  |
|  | 圆锥轴承型号： |  | 531817c | 哈轴/瓦轴 |
|  | 数量： | 个Set | 2 |  |
|  | 圆柱轴承型号： |  | NU31/500M1A | 哈轴/瓦轴 |
|  | 数量： | 个Set | 2 |  |
|  | 设计寿命 | h | >50,000 |  |
|  | 允许轴承最大温升 | ℃ | 65 |  |
|  | 2.4磨辊轴承用密封风机 |  |  |  |
|  | 规格型号 |  | 9-19No.8D |  |
|  | 台数 | 台Set | 1 |  |
|  | 2.5磨辊轴承润滑 |  |  |  |
|  | 润滑方式 |  | 循环油 |  |
|  | 型号 |  |  | 东北液压 |
| 3 | 磨盘装置 |  |  |  |
|  | 3.1盘体 |  |  |  |
|  | 名义直径 | mm | 4200 |  |
|  | 转速 | r/min |  |  |
|  | 重量 | t | ~ |  |
|  | 数量 | 个 | 1 |  |
|  | 3.2磨盘衬板 |  |  |  |
|  | 材质 |  | ZG270-500+堆焊 |  |
|  | 厚度 | mm | 120 | 最厚处 |
|  | 每套衬板数量 | 块 piece | 16 |  |
|  | 每块衬板重量 | kg | 650 |  |
|  | 每套衬板使用寿命 | h | ＞1500 |  |
| 4 | 中壳体 |  |  |  |
|  | 4.1壳体 |  |  |  |
|  | 材质 |  | Q235-A |  |
|  | 重量 | t | ~12 |  |
|  | 4.2壳体内侧衬板 |  |  |  |
|  | 材质 |  | Q235-A | 陶瓷+耐磨钢板 |
|  | 使用寿命 | h | >30,000 |  |
|  | 4.3检修门 |  |  |  |
|  | 数量 | 个 | 2 |  |
| 5 | 摇臂装置 |  |  |  |
|  | 5.1上下摇臂 |  |  |  |
|  | 数量 | 对 | 2 |  |
|  | 摇臂材质 |  | ZG270-500 |  |
|  | 摇臂轴材质t |  | 40Cr |  |
|  | 5.2摇臂轴承 |  |  |  |
|  | 型号 |  | 24172CA/W33 | 哈轴/瓦轴 |
|  | 数量 | 个 | 8 |  |
| 6 | 机架部分 |  |  | 原有利用 |
| 7 | 主传动部分 |  | 1900kw | 原有利用 |
|  | 7.2主减速机 |  |  |  |
| 8 | 磨辊液压系统 |  |  |  |
|  | 8.1磨辊液压缸部分 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | 东北液压 |
|  | 数量 | 个 | 2 |  |
|  | 8.2磨辊液压站 |  |  |  |
|  | 型号 |  |  | 东北液压 |
|  | 数量 | 个t | 1 |  |
|  | 8.3翻辊油缸 |  |  |  |
|  | 型号 |  | 移动式 | 东北液压 |
|  | 数量 |  | 1 |  |
| 9 | 磨机喷水装置 |  |  | 自动可调进中控 |
|  | 喷嘴 | 个 | 2 |  |
|  | 手动截止阀 | 个 | 2 |  |
|  | 水管 | m | 40 | 磨内至截止阀间管道 |
| 10 | 锁风螺旋给料机 |  |  |  |
|  | 10.1规格型号 |  |  |  |
|  | 数量 | 套 | 1 |  |

二、

附件1. CRM42.2物资清单

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 重量 | 用户供货 | 中材供货 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分离器部分 | 1 | 47000 |  | √ |  |
|  | ①壳体 |  |  |  | √ |  |
|  | ②回转部分 |  |  |  | √ |  |
|  | ③导板装置 |  |  |  | √ |  |
|  | ④进料管 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑤分离器电机 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑥分离器减速机 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑦变频器 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑧螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 2 | 磨辊装置 | 2 | 41500 |  | √ |  |
|  | ①辊套 |  |  |  | √ |  |
|  | ②轮毂 |  |  |  | √ |  |
|  | ③辊轴 |  |  |  | √ |  |
|  | ④油封 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑤胀套 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑥轴承 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑦螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 3 | 磨盘装置 | 1 | 21000 |  | √ |  |
|  | ①盘体 |  |  | √ |  |  |
|  | ②衬板 |  |  |  | √ |  |
|  | ③挡料圈 |  |  |  | √ |  |
|  | ④风环 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑤刮料板 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑥螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 4 | 摇臂装置 | 2 | 30000 |  | √ |  |
|  | ①上摇臂 |  |  |  | √ |  |
|  | ②下摇臂 |  |  |  | √ |  |
|  | ③轴承 |  |  |  | √ |  |
|  | ④轴承座/盖 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑤摇臂轴 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑥螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 5 | 中壳体 | 1 | 16000 |  | √ |  |
|  | ①壳体 |  |  |  | √ |  |
|  | ②衬板 |  |  |  | √ |  |
|  | ③密封门 |  |  |  | √ |  |
|  | ④检修门 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑤螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 6 | 机架部分 | 1 | 54000 |  | √ |  |
|  | ①支架 |  |  |  | √ |  |
|  | ②连接桥 |  |  |  | √ |  |
|  | ③底座 |  |  | √ |  | 保留原有 |
|  | ④地脚螺栓 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑤螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 7 | 进风道 | 1 | 10000 |  | √ |  |
|  | ①壳体 |  |  |  | √ |  |
|  | ②密封垫 |  |  |  | √ |  |
|  | ③螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 8 | 磨机驱动装置 | 1 |  |  |  |  |
|  | 电动机 |  |  | √ |  |  |
|  | ②主减速机 |  |  | √ |  |  |
|  | ③辅传装置 |  |  |  |  | 无 |
|  | ④联轴器 |  |  | √ |  |  |
|  | ⑤保护罩 |  |  | √ |  |  |
|  | ⑥电机底座 |  |  | √ |  |  |
|  | ⑦螺栓、螺母等部件 |  |  | √ |  |  |
| 9 | 磨辊加压装置 | 1 | 10500 |  | √ |  |
|  | ①液压站 |  |  |  | √ |  |
|  | ②液压油缸 |  |  |  | √ |  |
|  | ③蓄能器 |  |  |  | √ |  |
|  | ④液压管路 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑤螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 10 | 磨辊润滑 | 1 | 2500 |  | √ |  |
|  | ①润滑站 |  |  |  | √ |  |
|  | ②润滑管路 |  |  |  | √ |  |
|  | ③螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 11 | 主电机润滑站 | 1 | 1000 | √ |  |  |
|  | 润滑站 |  |  | √ |  |  |
|  | 润滑管路 |  |  | √ |  |  |
|  | 螺栓、螺母等部件 |  |  | √ |  |  |
| 12 | 主减速机润滑站 Gearbox Lubrication System |  |  | √ |  | 保留原有 |
|  | 滑站（Lubrication Unit) |  |  | √ |  |  |
|  | ②润滑管路（Lubrication Piping) |  |  | √ |  |  |
|  | ③螺栓、螺母等部件 |  |  | √ |  |  |
| 13 | 翻辊装置 | 1 | 2600 |  | √ |  |
|  | ①液压站 |  |  |  | √ |  |
|  | ②便携油缸 |  |  |  | √ |  |
|  | ③管路 |  |  |  | √ |  |
|  | ④螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 14 | 磨辊气封装置 | 1 | 730 |  | √ |  |
|  | ①密封风机 |  |  |  | √ |  |
|  | ②气封管道 |  |  |  | √ |  |
|  | ③螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 15 | 喷水装置 | 1 | 270 |  | √ |  |
|  | ①喷嘴 |  |  |  | √ |  |
|  | ②管路 |  |  |  | √ |  |
| 16 | 重锤阀 | 1 | 380 |  | √ |  |
|  | ①阀体 |  |  |  | √ |  |
|  | ②轴承 |  |  |  | √ |  |
|  | ③重锤 |  |  |  | √ |  |
|  | ④螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 17 | 磨机附件 | 1 | 3000 |  | √ |  |
|  | ①干油润滑装置 |  |  |  | √ |  |
|  | ③磨盘支撑 |  |  |  | √ |  |
|  | ④限位装置 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑤三爪器 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑥软连接 |  |  |  | √ |  |
|  | ⑦螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 18 | 螺旋给料机 | 1 | 5200 |  | √ |  |
| 19 | 磨机操作平台 | 1 | 3600 |  | √ |  |
|  | ①平台 |  |  |  | √ |  |
|  | ②护栏 |  |  |  | √ |  |
|  | ③爬梯 |  |  |  | √ |  |
|  | ④螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
| 20 | 分离器操作平台 | 1 | 2100 |  | √ |  |
|  | ①平台 |  |  |  | √ |  |
|  | ②护栏 |  |  |  | √ |  |
|  | ③爬梯 |  |  |  | √ |  |
|  | ④螺栓、螺母等部件 |  |  |  | √ |  |
|  | 总计 Total | 1台 | ～251 t |  |  |  |