滤袋招标文件

招标项目：2023-2024年度云南水泥集团生产所需滤袋招标文件

招标编号：YNSN-LD-2022-022

编制：

审核：

审批：

日期：2022年12月4日

编制单位：云南水泥建材集团有限公司招标工作小组

招标单位：云南水泥建材集团有限公司

目录

第一章 招标项目	4

第二章 投标人须知	5

A、投标人	5

1、合格投标人的范围	5

2、投标委托	5

3、投标费用	5

B、招标文件	6

4、招标文件	6

5、招标文件的澄清	6

6、招标文件的修改	6

C、投标文件	6

7、投标语言及计量单位	6

8、投标文件的组成	6

9、投标内容填写说明	7

10、投标报价	7

11、投标文件的有效期	8

12、投标文件的签署及规定	8

D、投标文件的递交	8

13、投标文件递交、密封、标记	8

14、投标截止时间	8

15、投标文件的修改和撤回	8

E、开标及评标	8

16、开标	8

17、评标	9

18、投标的澄清	10

19、评标过程保密	10

F、授予合同	10

20、中标通知	10

第三章合同条款	12

第四章 技术要求	24

第五章 附件-投标文件格式	34

格式一：投标函	35

格式二：法定代表人授权委托书	36

格式三：开标一览表	37

格式四：商务/技术条款偏离表	39

格式五：投标单位情况表	40

格式六：主要生产设备清单、检测设备清单及照片	41

格式七：资格证明文件	42

格式八：投标承诺书	43

格式九：供应商诚信条款	44

格式十：投标方技术说明	45

格式十一：生产工艺（流程、技术）及质量保证措施	46

格式十二：售后服务计划及承诺	47

# 招标项目

1、云南水泥建材集团有限公司由昆钢控股与华润水泥合作组建，注册资本金13.21亿元，拥有25家全资和控股子公司，分布于云南省13个州（市），是云南省产品最齐全、产业链最长的建材企业。截止到2019年末，公司资产总额达102亿元，拥有21条新型干法水泥熟料生产线，水泥产能达2704万吨、矿渣微粉产能达到210万吨、骨料产能达到300万吨、商品混凝土产能达到220万立方米。公司名列中国建材500强第44位、全国熟料产能50强企业20位，先后被评为全国建材行业先进集体、建材行业转型发展成效显著单位等称号。

现拟定于2022年11月开展云南水泥建材集团有限公司2023-2024年基地生产所需收尘器滤袋采购项目招标（招标编号：YNSN-LD-2022-022）。

2、招标方式：公开招标，本项目招标信息在中国采购与招标网（https://www.chinabidding.cn）、中国水泥备件网（http://www.cement365.com）,线下评审。

3、招标信息：

3.1 招标需求单位：

| 序号 | 需求单位 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红河州紫燕有限责任公司公司 | 云南省红河州建水县 |
| 2 | 红河建材熔剂有限公司 | 云南省红河州蒙自市 |
| 3 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 香格里拉市建塘镇 |
| 4 | 大理昆钢金鑫建材有限公司 | 云南省大理州宾川 |
| 5 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 云南省沧源县勐省镇 |
| 6 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 云南省德宏州盈江县 |
| 7 | 镇康水泥建材有限公司 | 云南省临沧市镇康县 |
| 8 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 云南省玉溪市易门县 |
| 9 | 峨山宏峰建材有限责任公司 | 云南省玉溪市峨山县 |
| 10 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 云南省凤庆县勐佑镇 |
| 11 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市 |
| 12 | 大理昆钢巍山建材有限公司 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |

3.2招标品种、数量（预估）：

| 序号 | 物资名称 | 2023-2024年采购需求量（m²） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高温滤袋（窑头、窑尾） |  |
| 2 | 普通滤袋 |  |
| 3 | 三防滤袋 |  |
| 4 | 合计 |  |

3.3 供应期限：2023年1月1日至2024年12月31日。

4、兹定于2022年12月4日起发放招标文件，投标人在拿到招标文件后，应按文件要求及时编写投标文件。如有疑问可向2023-2024年度云南水泥建材集团生产所需收尘器滤袋招标工作小组咨询。

5、兹定于 2022年12月24日上午09:00云南水泥建材集团有限公司会议室开评标。

6、未尽事宜可来电来函咨询。

联系人：陶源 18687665675

传  真：0871-68758210

E-mail:ynsncgb@163.com

地址：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦8楼云南水泥建材集团有限公司采购部。

# 第二章 投标人须知

## A、投标人

### 1、合格投标人的范围

1.1具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，遵守国家法律和政策，依法经营，并具有工商部门颁发的有效营业执照，与本次招标需求相适应的营业范围。

1.2 投标人应遵守有关国家法律、法令和条例。没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，没有不良债务和违约行为。

1.3 投标人提供的产品质量处于受控状态且可满足招标方需求。

1.4 投标人为符合税法规定的增值税纳税人，应遵守有关国家法律、法令和条例，应保证所投标货物及承包服务无任何法律侵权发生。

1.5 投标人须对所报价格准确性负责且在华润水泥云南大区及云南水泥各基地公司没有未处理的质量事件（包括退换货、赔偿、售后服务等）。

1.6 关联单位不得同时投标，一经发现，取消所有关联单位的投标资格，并不予退还投标保证金。

### 2、投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（附件格式2）。

### 3、投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## B、招标文件

### 4、招标文件

4.1 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

4.2 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，对招标文件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。招标人保留进一步要求投标人补充提供有关材料的权利。

### 5、招标文件的澄清

5.1 投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行沟通交流时，可以书面形式（包括传真、信函等）通知招标人，但通知不得迟于开标日期前15天。招标人将视情况确定采用适当的方式澄清或以书面形式答复。必要时，可将书面答复包括原提出的问题（不标明问题来源）分发给所有投标人。

### 6、招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，招标人可根据需要修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应在投标书内进行补充确认（加盖公章）。

6.2 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人具有同样的约束力。

6.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，招标人可酌情推迟开标时间，并邮件形式或书面通知所有投标人。

## C、投标文件

### 7、投标语言及计量单位

7.1 投标文件及投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，以中文书写（专有名词除外）。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以翻译本为准。

7.2	投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

### 8、投标文件的组成

8.1 投标书包括：

格式一：投标函

格式二：法定代表人授权委托书

格式三：开标一览表

格式四：商务\技术条款偏离表

格式五：投标单位情况表

格式六：主要生产设备清单、检测设备清单及照片

格式七：资格证明文件

格式八：投标承诺书

格式九：供应商诚信条款

格式十：投标方技术参数

格式十一：生产工艺（流程、技术）及质量保证

格式十二：售后服务计划等

以上格式文件详见第五章，投标人应将密封好的投标文件，在投标截止日前邮寄至云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦8楼云南水泥建材集团有限公司采购部。

8.2投标保证金

8.2.1投标人应于2022年12月20日17:00前用现金汇款方式提交投标保证金10万元人民币，汇到招标人指定帐户，投标保证金的汇款底单必须于12月20日下午17:00前扫描给招标方联系人以便核实，经核实未于规定日期内提交投标保证金的，招标人不予提供招标文件。

8.2.2 投标保证金请电汇到以下账户：

账户名称：云南水泥建材集团有限公司

开 户 行：中国工商银行昆明昆钢支行

账    号：2502015009201019644

8.2.3投标人的投标保证金将于招标结果公布后30日内原额退还，不计利息；

8.2.4中标人无故未能在规定的时间内签署合同，投标保证金将不予退还；

8.2.5中标人完成与招标人的合同签署后，中标人签订合同后，交纳的¥100000.00元（大写：壹拾万元整）投标保证金将转为履约保证金。若因中标单位单方面原因，在履约期限内违反合同条约而造成招标人或下属基地公司的全部损失，将从履约保证金中扣除予以补偿。

8.2.6 投标人必须按时足额交纳投标保证金，未缴纳保证金者则不能参加本次投标报价。

8.2.7 投标人发生下列情况之一，保证金将被不予退还：

（1）开标后在投标有效期间内，投标人撤回其投标的；

（2）中标人应按中标通知书中规定的时间、地点、要求与招标人签订中标合同。在此情况下，招标人可将合同授予下一个综合评价最优的投标人，或重新招标。

（3）投标人与招标人及其下属公司存在恶意诉讼或纠纷尚未解决的、未处理的质量事件。

（4）关联关系单位投标的，或恶意低价中标而不签署合同或不完全履行合同的。

（5）其它违反国家法律法规、制度规定的行为。

9、投标内容填写说明

9.1	投标人应严格按招标文件要求的内容逐项填写编制投标文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由投标人自拟，并编制成册。

9.2	开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

### 10、投标报价

10.1所有投标价格均以人民币报出，报价为货到招标人指定到货地点的含税价格。

10.2 投标人要按开标一览表 (格式三)的内容详细填写投标货物的报价。

10.3 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合成人民币计入总报价中。

### 11、投标文件的有效期

11.1 自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定的投标，将被拒绝。

11.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行确认。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

### 12、投标文件的签署及规定

12.1 组成投标文件的各项资料按本须知第8条中所规定遵守执行。

12.2 投标人必须写全称，由法定代表人或法人授权代表签署并加盖公章，否则作废标处理。

12.3 投标文件报价中不得出现缺、漏项，出现缺、漏项的将以废标处理。

12.4 投标文件中投标书壹式贰份：其中纸质版正、副本各1份，电子版1份（含可修改的报价明细表）。如纸质版与电子版不符，以纸质版为准。如正本与副本不符，以正本为准。

12.5 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。

12.6 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

12.7 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

12.8 招标人不接受以约定形式之外的投标。

## D、投标文件的递交

### 13、投标文件递交、密封、标记

13.1投标文件密封袋封口处应有投标全权代表的签字及投标单位公章。封皮上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“开标时起封”字样。

### 14、投标截止时间

14.1 投标文件电子版拷贝到优盘中，随纸质版标书文件一同邮寄或送达至云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦8楼云南水泥建材集团有限公司。

14.2 招标人推迟开标时间，应以书面(或传真、邮件)的形式，通知所有投标人。

### 15、投标文件的修改和撤回

15.1开标后投标人不得撤回投标文件。

## E、开标及评标

### 16、开标

16.1 招标人按招标文件规定的时间、地点主持开标仪式。开标仪式由招标人主持,评标小组及有关工作人员参加。

16.2 招标人在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标货物名称、投标价格、交货期等，招标人将做唱标记录。

### 17、评标

17.1 评标小组

招标人根据招标货物特点组建评标小组，对投标文件讲行评估和比较。评标小组由招标方相关技术及商务专家组成。

17.2 评标方法

在本次评标中，评标小组遵循“综合评审法”原则进行评标。

17.2.1评标小组首先对投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全进行审查。

17.2.2评标小组将对以下条款对投标人进行评判：

| 评分项目 | 指标 | 分值比例 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术分（30%） | 技术研发 | 20% | 1、具有生产及新产品研发能力（必须是自主研发，提供近19年后的产品专利证书扫描件）一份得10分，上限50分止。（专利证书） 2、国家级创新、科技荣誉证书，一份得25分上限50分止。（荣誉/获奖证书） |
|  | 生产制造能力 | 20% | 5条（含）及以上针刺生产线的100分，4条针刺生产线的80分， 3条针刺生产线的60分,2条针刺生产线的40分，1条针刺生产线的20分。（设备清单） |
|  | 检验报告 | 20% | 1、10毫克排放滤袋环保专业单位检测报告，每提供一份得5分，上限25分；20毫克排放滤袋环保专业单位检测报告，每提供一份得5分，上限25分。（环保单位检测报告） 2、提供高温滤袋【P84复合毡（PI）、P84复合毡覆膜（PI）、纯P84毡（PI）、芳纶毡、芳纶毡覆膜、100%轶纶（YI）、玻纤覆膜（10毫克和20毫克）】材质成分检测报告（东北大学）得50分，每少一项扣25分，扣完为止。（东北大学材质成分检测报告） |
|  | 寿命承诺 | 20% | 根据供应商承诺数据（纳入合同条款并考核）： 优于招标文件（100分），符合招标文件（80分），低于招标文件得（60分）。（使用寿命承诺） |
|  | 技术响应 | 15% | 投标技术参数完全响应标书的得70分，指标参数每优于一项加5分至100分止，低于招标文件的一项扣10分至0分止。必须提供高温材质2021年1月-2022年9月内国家级专业检测报告。（国家级检测单位检测报告对比标书技术参数） |
|  | 售后服务 | 5% | 服务的及时性:承诺24小时内提供有效服务100分, 24--48小时内提供有效服务50分; 48小时以外0分。（售后服务承诺） |
| 标段一：价格分（70%） 排放浓度＜20mg/Nm3 | 高温（窑头、窑尾） | 70% | 分项得分=最低投标报价/每家投标报价*权重 标段一：得分=分项得分合计*70% |
|  | 常温 | 30% |  |
| 标段二：价格分（70%） 排放浓度＜10mg/Nm3 | 高温（窑头、窑尾） | 70% | 分项得分=最低投标报价/每家投标报价*权重 标段二：得分=分项得分合计*70% |
|  | 常温 | 30% |  |
| 每个标段价格分单独计算 | 综合得分=技术得分+价格得分 |
| 注：贸易商需提供有效期内代理/授权证明，按代理厂家资质进行评定。 |

17.3.2 中标候选单位以综合得分从高至低依次确定。

17.4 否决投标

投标文件中所有技术、商务条款累计偏离超过3项（含3项）或出现诚信问题，及违反相关法律规定条款，按《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十一条规定，评标委员会应当否决其投标。

17.5 中标条件

17.5.1 投标文件最大程度满足招标文件要求；

17.5.2 遵循“综合评审法”原则；

17.5.3 若出现并列第一名，招标人有权从中选择售后服务较优、维保方案全面、质量稳定，与我司基地有合作且近两年合作次数较高的投标人作为中标人；

17.5.4 有执行合同能力。

### 18.投标的澄清

18.1 招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

18.2 必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签字，并将作为投标内容的一部分。

18.3 投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

### 19.评标过程保密

19.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

19.2 在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，投标将被拒绝，并承担相应的法律责任。

## F、授予合同

### 20、中标通知

20.1 在向投标人授予中标通知书前，招标人有权对投标人产品性能、技术状况、生产条件、产品质量，投标人资格、信誉及招标方认为有必要了解的其它问题，进行询问或实地考察，如审查结果排序最靠前的投标方不符合中标条件，则考察下一个排序最靠前者。

20.2 在投标有效期内，招标人以书面形式通知所选定的中标方。

20.3 招标人对未中标的投标人不作落标原因解释。

20.4 中标通知书将是合同的一个组成部分。

20.5 中标方应按中标通知书中规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理，招标人有权撤销其中标资格，并不予返还中标方所缴纳的保证金。在这种情况下，招标人可另选中标方或另行招标。

20.6 招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

20.7 投标人一旦中标，通过商务谈判签订合同后，不得私自转包，否则将视为违约并自动终止合同。

20.8 招标人在中标通知发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

# 第三章合同条款

云南水泥建材集团有限公司滤袋框架协议

协议编号：

…………………………………………………………………………………………………

甲方：云南水泥建材集团有限公司

地址：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦8楼

邮编：650100

电话：0871-68603143

传真：0871-68758210

开户行：中国工商银行昆明昆钢支行

银行账号：2502015009201019644

统一社会信用代码：915300006736426736

…………………………………………………………………………………………………

乙方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

开户行：

银行账号：

统一社会信用代码：

…………………………………………………………………………………………………

甲方通过公开招标方式确定乙方为甲方及其附属基地公司2023-2024年度云南水泥集团生产所需滤袋供应合作伙伴。甲、乙双方在平等、自愿的基础上，本着互利互惠、长期共存的宗旨,自愿协商，就乙方向甲方及其附属基地公司供应滤袋事宜，签订本协议，以资信守。

第一条  合作模式

- 甲乙双方形成战略合作关系，乙方根据本协议约定，按质按量向甲方及其附属基地公司（详见附件2：需求单位一览表）供应滤袋，具体货物名称、品牌、数量、质量要求、交货、付款等事项，由甲方及其附属基地公司与乙方根据本合作协议约定签署合同。

（二）乙方承诺按（附件1：滤袋规格型号清单）确定的内容向甲方及其附属基地公司供应滤袋。乙方向甲方及其附属基地公司供应货物单价为本条上述约定的金额。该供应价格为乙方将货物送达至甲方及其附属基地公司书面指定交货地点（即甲方及其附属基地公司，下同）后的含税含运费交货单价。供应价格不考虑甲方各基地公司间运输成本差异，但已考虑了合同期限内的一切市场跌涨等风险，不受市场及政策因素的影响。乙方具体供应量以甲方及其附属基地公司下达的采购订单为准。乙方知晓并同意甲方及其附属基地公司可根据实际情况进行参考选择使用。

（三）乙方承诺其提供给甲方及其附属基地公司的货物符合国家或行业相关滤袋质量技术要求，除非甲方及其附属基地公司另有要求的除外。

第二条  合作期限：自2023年1月1日至2024年12月31日止。

第三条  乙方承诺按如下方式与甲方及其附属基地公司结算及收付款：

货到甲方及其附属基地公司指定地点且实际验收合格，数量经甲方及其附属基地公司授权代表清点无误并签字确认后一票结算。甲方及其附属基地公司凭乙方提供的专用增值税发票（税率13%）支付货款（若国家税务政策变化，合同价以不含税价不变，税率相应调整，即：税率调整后合同价=中标价÷1.13×新税率）；届时，结算完毕，甲方及其附属基地公司按照内部财务审核程序办理乙方所交增值税专用发票入库手续后次月支付90%货款，剩余10%作为质保金，在产品投运承诺寿命年限内无质量问题后支付。

第四条  保密

乙方对在合同履行过程中知悉的甲方及其附属基地公司财务、知识产权、生产经营等信息，负有保密义务；否则，乙方应赔偿甲方及其附属基地公司经济损失。

第五条  履约担保

（一）为确保乙方全面履行本协议及其与甲方附属基地公司所签合同，乙方应在本协议签订后5日内向甲方交纳人民币100000.00元（大写：壹拾万元整）履约保证金；乙方在与甲方附属基地公司签署合同时，无需再交纳履约保证金。若乙方不全面履行本协议及乙方与甲方附属基地公司所签合同时，甲方及其附属基地公司均有权从该履约保证金中获得赔偿（包括违约金、赔偿金、应收费用）。若履约保证金不足以支付赔偿款的，甲方或其附属基地公司有权继续追索，且甲方有权解除本协议；本协议解除时，依据本协议所签合同亦同时解除。

（二）若履约保证金根据本条上述约定被扣抵后不足壹拾万元的，乙方应在5个工作日内补足；否则，甲方及其附属基地公司有权解除本协议及合同。合作期限届满且乙方与甲方附属基地公司已签合同全部履行完毕后，甲方将履约保证金无息返还乙方。

第六条  违约责任

（一）乙方应根据甲方及其附属基地公司的采购需求按不高于本协议第一条约定的供货价格及本协议其他约定与甲方附属基地公司签订合同；否则，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金壹万元。

（二）乙方承诺：本协议被解除、终止后，甲方及其附属基地公司有权解除、终止与乙方的合同，乙方不向甲方及其附属基地公司主张赔偿责任。

（三）其他违约责任，按本协议其他条款约定执行。

第七条  诚信特别条款

（一）在招投标、议价、合同签订和履行过程中，乙方及其工作人员不得为促成合同、或在合同履行过程中为谋取利益，而向甲方及其附属基地公司的相关工作人员提供任何利益，包括但不限于提供金钱、物品、期权等有价物，无论主动或被动提供。乙方承诺恪守本条款，如有违反，甲方有权立即解除本协议，并追究乙方的违约责任，届时乙方须向甲方支付壹拾万元的违约金。甲方解除协议后，如甲方实际损失大于前述违约金金额的，则甲方还有权向乙方进一步索赔，届时，甲方有权留置乙方的应收款及履约保证金等，并直接从中扣除相应额度。

（二）本协议在招投标、签订和履行过程中，甲方工作人员如有主动向乙方索取财物等不诚信行为，乙方可向甲方有关部门举报。举报邮箱：snjcjw@163.com；举报电话：0871-68601571。

第八条  争议解决方式

因本协议所发生的一切争议，由甲乙双方协商解决；若协商不成，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条  通知与送达

（一）本合同履行过程中双方之间的业务情况沟通往来应采用电子邮件的方式进行，甲方邮箱号为：[ynsncgb@163.com]地址：云南省昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦8楼，经办人[    ]，联系电话[       ]；乙方邮箱号为：[                  ]， 地址：[                                                ]，经办人[    ]，联系电话[           ]；任何一方向对方发出通知，以电子邮件发出后的1小时视为对方收到，如遇节假日顺延。任何一方在改变邮箱号应提前3个工作日告知对方，否则后果自负。

（二）本合同为年度服务合同。乙方每次提供服务的具体材料品种、数量、施工地点，以甲方传真或电子邮件通知为准，届时乙方应对甲方以传真或电子邮件方式发出的订单进行回传或回复确认。

（三）除前款约定之外，本合同项下有关其他通知的送达方式为：双方经办人或授权代表直接交付签收送达；或由通知发出一方根据另一方于签订本合同时所提供的地址以特快专递的方式寄交送达，特快专递一经签收（不论签收人是否为法定代表人或负责人本人）即为送达。非因不可抗力事件而收件人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日。

（四）合同期限内，任何一方的联系地址发生变更，须于变更发生后十日内书面通知对方；否则，只要该通知依照本合同所列地址发送，不论特快专递被拒绝接收或签收人是否为被通知方人员，均视为通知发出方已妥当履行通知义务且意思表示已送达被通知方，届时所引致的一切责任概由被通知方自行承担。

第十条  其他

（一）下列文件作为本协议附件：

附件1：滤袋规格型号清单；

附件2：需求单位一览表；

附件3：甲方附属基地合同模板。

（二）本协议有效期内，甲方有权根据实际情况调整《附件2：需求单位一览表》范围内的单位，乙方应予接受。

（三）尽管《附件2：需求单位一览表》以附件方式作为本协议的组成部分，但甲方不保证乙方能够承揽甲方附属基地公司在本协议有效期内的全部货物供应及维保业务。具体业务的承接，由乙方与甲方附属基地公司在不偏离本协议约定原则的前提下具体协商。

（四）本协议为双方合作的框架协议，自双方代表签字并加盖单位公章之日起生效，至合同第二条约定的合作期限届满时终止。

（五）本协议壹式 伍 份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份。

以下无正文

甲方（盖章)：                            乙方(盖章)：

法定代表人（负责人）                     法定代表人（负责人）

或委托代理人：                           或委托代理人：

经办人：                                 经办人：

签订地点：云南·昆明·西山区

签订时间：    年   月    日

附件1：滤袋规格型号清单；

附件2：需求单位一览表；

| 序号 | 需求单位 | 地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 红河州紫燕有限责任公司公司 | 云南省红河州建水县 |
| 2 | 红河建材熔剂有限公司 | 云南省红河州蒙自市 |
| 3 | 迪庆香格里拉昆钢鸿达水泥有限公司 | 香格里拉市建塘镇 |
| 4 | 大理昆钢金鑫建材有限公司 | 云南省大理州宾川 |
| 5 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 云南省沧源县勐省镇 |
| 6 | 盈江昆钢榕全水泥有限公司 | 云南省德宏州盈江县 |
| 7 | 镇康水泥建材有限公司 | 云南省临沧市镇康县 |
| 8 | 云南易门大椿树水泥有限责任公司 | 云南省玉溪市易门县 |
| 9 | 峨山宏峰建材有限责任公司 | 云南省玉溪市峨山县 |
| 10 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 云南省凤庆县勐佑镇 |
| 11 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市 |
| 12 | 大理昆钢巍山建材有限公司 | 云南省大理白族自治州巍山彝族回族自治县 |

附件3：甲方附属基地合同模板。

滤袋采购合同

买方：                                      签订时间：

卖方：                                      合同编号：

本合同为明确双方交易权利义务及责任，依据《中华人民共和国民法典》的相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致。就买方向卖方采购滤袋事宜，特签订本合同，以求共同恪守。

一、货物名称、规格/图号、材质、数量、金额（人民币）等：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |
| 滤袋面积换算统一按以下公式： 圆滤袋面积计算公式:π×D（m）×L(m)；2、扁袋面积计算公式：L(周长m)×H(高m)。 |

1、窑头、窑尾袋除尘器滤袋供应包含相关技术服务、调试、相关附件、包装费、运费、保险费、税金、技术培训和技术资料。

2、本合同单价并包含了产品、技术资料、技术服务和技术培训的价格和费用且合同有效期内固定不变，不受原材料价格波动等各种因素影响。

# 二、产品质量要求及技术标准

# （详见第四章：技术要求）

# 三、交货时间、地点及其他要求

1、卖方接买方书面通知30天内将本合同货物送至买方现场，车板交货，卸货由买方负责。

2、卖方应在不迟于每批货物备妥待运前3日，将合同号、货物的名称、数量、金额、包装件数、毛重、尺寸以及货物在装运点备妥的时间以传真方式通知买方。

3、卖方应按货交目的地交货条件规定装运并交付产品：

3.1在产品装车完毕后，卖方应立即将合同号、货物名称、装运数量、包装件数、毛重、尺寸、装运车辆名称、发车时间和车辆预计到达目的地的时间以传真的方式通知买方。如果有易燃产品和危险产品，亦应注明有关细节。

3.2在产品装运后，卖方应立即向买方特快专递或随车携带出厂质量检验证书、原产地证明、保险单或保险证明书，以及装箱单各一份副本。

# 4、如果卖方未能按照本合同规定的交货期交货，每延迟一天，支付工期延误违约金为本合同总价的千分之三（3‰），违约金的总金额不超过本合同总价的百分之十(10%) 。违约金从质保金、履约保证金或前期货款中扣除，迟交违约金的支付不能免除卖方继续交付相关项目的义务。如果卖方延期交货超过5天，在不妨碍买方其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地解除合同。

四、  运输方式及费用、风险负担

1、运输方式及风险分担：由卖方自行决定，货交买方验收前运输途中的货物一切安全、毁损灭失的风险由卖方承担。

2、运输费用及运输保险费应包含在本合同的总价中，合同履行期间不再调价。

五、 包装标准、包装要求和包装物的供应与回收：

1、买方包装需采取防潮、防雨、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保证合同货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。

2、在产品包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单副本一式两份；

B. 质量合格证副本一式两份。

3、凡由于对货物包装不当或采取防护措施不充分致使货物损坏或丢失时，卖方均应按合同的规定负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和唛头标记方面发生的错误或混淆不清事宜造成产品的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。上述原因导致买方不能按照原计划安排生产经营，视为卖方逾期交货，卖方应承担本合同第三条第4点规定的违约责任。

4、包装物不回收。

六、 伴随服务：

1、卖方应随同每套货物提供相应的每一套产品的中文的技术文件。例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。

2、对于本合同附件中有要求的货物，卖方还应提供下列服务：

2.1货物的现场安装指导、技术支持；

2.2提供货物组装和维修所需的工具；

2.3在买卖商定的一定期限内对所供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期承担的义务；

2.4在厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对买方人员进行培训。

3、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

4、滤袋厂家按每90平方米（过滤面积）1磅（即0.454千克）荧光粉的比列提供荧光粉，并协助荧光粉检漏测试指导。

七、验收标准及方法及提出异议的期限：

1、在交货前，制造商应对产品的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂质量合格证和交货前检验记录，有关费用由卖方负担。卖方应将出厂质量合格证和交货前检验记录提交给买方。

2、产品到达工作现场5日内，由招标人或接收单位根据本合同要求进行验收。验收完成后，应书面确认现场验收结果，以便结算。如果在开箱检验中发现交付的产品有短少、缺陷、损坏或其它与本合同规定不符合的情形，买卖双方签署开箱检验备忘录，作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如果产品到达工作现场5日内，卖方代表未到买方现场，视同卖方同意买方自行开箱检验，买方签署的开箱检验备忘录，仍应作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

3、如果在保证期满前发现产品存在缺陷，不论该缺陷是由于归咎于卖方的何种原因，包括但不限于隐蔽性缺陷或使用不适当的原材料引起的，买方均有权提请检验机构进行检验并有权凭商检证书向卖方提出索赔。

4、检验规则：

4.1买方对每批次达到200条及以上的高温滤袋都必须抽样送至东北大学滤料检测中心检验，每批滤袋抽样率不小于5%，且不少于10只，在所抽样品中随机选择1-2条收尘滤袋送检。如达不到合同指标要求（合同另有要求除外），所有检验费用由卖方承担，卖方应无条件按照买方的书面通知要求及时更换不合格产品或退货。

4.2同一批次收尘滤袋供货小于200条的，由卖方提供第三方检测报告；未纳入检测的品类，均由卖方提供第三方检测报告。

4.3每批滤袋应经制造厂质量检验部门检验，检验合格后方可出厂，并附有产品合格证。

5、检验项目

滤袋材质检验报告；

几何尺寸；

缝制质量；

缝线；

破损。

6、检验方法

缝制质量采用目测检验。

缝线的抗拉强度检测可采用非金属材料试验机或其他拉力试验方法。

破洞采用目测法。

滤袋半周长、周长检测按GB/T 6719-2009第11章第2节的规定进行。

外滤式滤袋滤袋口卡环处用专用模具测量。

7、如果合同中规定的检验标准和规格不完全，基地公司有权自行决定按照买方国家的现行标准和／或基地公司认为合适的其它标准进行检验。

8、对货物质量提出异议的期限：外在质量在货物安装结束后1个月内由买方提出异议，内在质量在负荷试车后1年内由买方提出异议。

八、技术服务和考核验收

1、在货物投入正常运行3个月后，买方应在卖方技术人员的协助下将货物的安装、试运行、性能考核工作进行并完成。详细情况应记录在工作日志上并经买卖双方授权代表签字。

2、如果一项或数项指标在性能考核期间未能达到本合同附件技术文本所规定的要求，卖方应自第一次性能考核失败后在7日内或买卖双方同意的期间内自费对产品性能进行再次考核，性能考核总次数不得超过3次。

3、如果本合同附件技术方案所规定的所有保证指标在性能考核中都已经达到，买卖双方及除尘器技改承包方授权代表应在性能考核后5日内签署项目的验收证书一式六份，三方各持两份。

4、如果在最后一次性能考核中仍有任何指标未达到本合同附件技术方案规定的要求，买方有权向卖方提出索赔。

5、如果安装和/或试运行和/或性能考核因卖方原因发生迟延和/或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用向卖方请求赔偿。

九、 质保、结算与付款：

1、结算期限：货到买方指定地点且实际验收合格数量经买方授权代表清点无误并签字确认后一票结算，即买方凭卖方提供的专用增值税发票（税率13%）结算。届时，买方按照内部财务审核程序于货到办理发票入库手续后当月结算，次月支付90%货款，剩余10%作为质保金，在产品投运承诺寿命年限内无质量问题后支付。

2、支付方式：  □承兑汇票、□货币支付；□    %承兑汇票、□    %货币。

3、质保期内，如卖方不履行质保义务的，经买方通知后仍未履行的，则买方有权扣除质保金；如果卖方经催告后不承担质保义务的，则买方有权单方聘请第三方提供服务，所产生的任何费用均由卖方承担。不足弥补买方损失的，则买方有权继续向卖方索赔和主张违约责任。

十、 违约、赔偿责任：

1、卖方违约、赔偿责任：

（1）、卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合本合同规定的质量、规格、技术指标(包括本合同附件)等要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

（2）、卖方保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足项目安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

（3）、卖方保证及时派遣合格的技术人员提供项目运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。

（4）、卖方保证它是与项目和技术资料有关的知识产权的合法所有者或持有者。如果买方因在中国境内使用项目而被诉称非法使用或侵犯了知识产权，买方应通知卖方，由卖方自费协助买方处理与第三方的诉讼事务，卖方应补偿买方由此遭受的任何花费、赔偿或损失。

（5）、产品的质量保证期详见本合同附件技术文本。在保证期内，如果因卖方原因产品停机，保证期应相应延长。保证期满后，买方应出具产品的保证期期满验收证书正副本各一份。

（6）、保证期内，正常使用情况下，由滤袋质量问题导致的滤袋的损坏，均由卖方负责提供滤袋，甚至用质量更好的产品代替，所有这些更换或/和代替均免费。

（7）、买方对产品抽检，并送至第三方检测机构进行检验。第三方检测报告应含本合同技术标准规定的单位面积质量、厚度、横向/纵向断裂强度、横向/纵向断裂伸长率、横向/纵向50N定强力伸长率、透气度、横向/纵向断裂强力保持率，其中单位面积质量、厚度的实测值与技术文本的规定值的偏差需符合GB/T 6719-2009第9章9.1的规定。第三方检测报告结果显示每一项指标不合格，则不予结算，取消供货资格。

（8）、若由于滤袋原因导致的粉尘排放浓度超过买方所购买的排放标准，卖方需用质量更好的滤袋替换（所有这些更换或/和代替均免费），直到粉尘排放浓度达标。

2、买方违约、赔偿责任：

(1)、买方无理由中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金为当批次合同总价的10％；

(2)、买方逾期付款的，如在卖方不存在任何违约及过错的前提下，则卖方须给予买方一个月的宽限期，宽限期内卖方不收取逾期付款利息，且卖方在宽限期内不得以任何理由断供或减供。宽限期满后，每迟付款1周，支付违约金为当批次合同总价的3‰，累计计算，最高不超过当批次合同总价的10％。

3、如卖方不能按照买方通知的要求按时完成本合同约定的供货数量，卖方对未完成供货部分应按照人民币   元/平方米的标准向买方支付违约金，并赔偿由此给买方造成的相关损失。

4、如果卖方送交的货物质量不符合买方要求达3次以上的，即视为卖方严重违反本合同，买方有权单方通知解除本合同而不承担任何提前解约责任。

5、如果卖方在合同期内累计 15天不能完成买方通知的计划供应数量， 即视为卖方严重违反本合同，买方除按本合同的条款的有关约定追究卖方违约责任外，买方有权单方通知解除本合同而不承担任何提前解约责任。

6、因卖方违约而致使买方单方解除本合同的，买方书面解除通知送达或视为送达卖方后，本合同即行解除。届时，买方将卖方的履约保证金作为违约金予以没收或不予退还。

7、合同签订后，合同一方若擅自终止、解除合同，或因其违约被对方解除、终止合同，则应向对方支付合同总价20%的违约金，但不可抗力除外。

8、其它违反合同条款的责任，按本合同其它条款约定执行；其它条款未约定的，则按照本合同总价款20%承担违约金。

十一、合同履约担保

本合同签订前，卖方向云南水泥建材集团有限公司出具的承诺函及根据本承诺函交纳的履约保证金适用于本合同；在发生本合同约定处理履约保证金情形时，买方有权直接向云南水泥建材集团有限公司提出对卖方的索赔要求，并根据要求处理或不予退还卖方的履约保证金。

本合同履行期间，如卖方违反本合同约定，买方有权在该履约保证金中扣除因卖方违约而应支付的违约金、损失赔偿金及其他相关费用等。若履约保证金不足以支付赔偿款的，买方有权继续追索，且买方有权解除本合同，且无需承担任何责任。

若履约保证金根据本条上述约定被扣抵后不足壹拾萬圆（¥100000元）的，卖方应在5个工作日内补足；否则，买方有权解除或终止本合同，且不需要承担任何违约责任，也无需给承揽方任何赔偿、补偿或费用。

十二、 不可抗力

1、如果本合同任何一方受诸如战争、地震以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行本合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以传真方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方。

2、受不可抗力事件影响的本合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以传真的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方。

3、本合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过20日，本合同任何一方均有权以书面通知终止合同。

十三、诚信廉洁特别条款：

1、本合同在招投标、签订和履行过程中，卖方及其工作人员不得为促成合同、或在合同履行过程中为谋取利益，而向买方的相关工作人员提供任何利益，包括但不限于提供金钱、物品、期权等有价物，无论主动或被动提供。卖方承诺恪守本条款，如有违反，买方有权立即解除本合同，并追究卖方的违约责任，届时卖方须向买方支付本合同总金额概算百分之三十的违约金。买方解除合同后，如买方实际损失大于前述违约金金额的，则买方还有权向卖方进一步索赔，届时，买方有权留置卖方的应收款及履约保证金等，并直接从中扣除相应额度；

2、本合同在招投标、签订和履行过程中，买方工作人员如有弄虚作假、主动向卖方索取财物等不廉洁、不诚信行为，卖方可向买方有关部门举报。举报邮箱snjcjw@163.com；举报电话：0871-68601571。

十四、争议解决方式：

因本合同所发生的一切争议，由买、卖双方协商解决；若协商不成，应向本合同签订地所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。合同争议解决过程发生的所有费用（包括但不限于案件受理费、公告费、邮寄费、执行费、律师代理费、交通费、检验费、鉴定费、误工费等）除法院判决外，应由败诉方承担。在进行法院审理期间，除提交法院审理的部分外，合同的其它部分仍应继续执行。

十五、  通知与送达

1、本合同履行过程中双方之间的业务情况沟通往来应采用电子邮件的方式进行，买方邮箱号为：     ；地址：云南省          ，经办人     ，联系电话        ；卖方邮箱号为：  ，地址：  ，经办人   ，联系电话 ；任何一方向对方发出通知，以电子邮件发出后的1小时视为对方收到，如遇节假日顺延。任何一方在改变邮箱号应提前3个工作日告知对方，否则后果自负。

2、卖方每次供应货物的具体品种、数量，以买方传真或电子邮件通知为准，届时卖方应对买方以传真或电子邮件方式发出的订单进行回传或回复确认。

3、除前款约定之外，本合同项下有关其他通知的送达方式为：双方经办人或授权代表直接交付签收送达；或由通知发出一方根据另一方于签订本合同时所提供的地址以特快专递的方式寄交送达，特快专递一经签收（不论签收人是否为法定代表人或负责人本人）即为送达。非因不可抗力事件而收件人未签收的，以寄出日后第四个工作日为送达日。

4、合同期限内，任何一方的联系地址发生变更，须于变更发生后十日内书面通知对方；否则，只要该通知依照本合同所列地址发送，不论特快专递被拒绝接收或签收人是否为被通知方人员，均视为通知发出方已妥当履行通知义务且意思表示已送达被通知方，届时所引致的一切责任概由被通知方自行承担。

5、本合同载明的上述双方住所地为通讯及联系地址，今后凡与本合同履行有关的对账单据、催收单据以及相关法律文书、诉讼文书送达地址均以此为准，双方承诺在一方通讯及联系方式发生变更时，应及时通知对方，否则一方按本合同载明的通讯及联系方式送达的文件均为有效送达，由此引起的相关经济和法律责任由违约人承担。

6、合同双方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、 或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关，或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

十六、  关于杜绝虚假发票的约定

1、卖方提交的发票必须真实、合法、有效。

2、卖方提交虚假发票，买方有权解除合同。

3、若卖方提交虚假发票，卖方必须在买方规定时限内更换发票。买方尚未支付货款的，则买方拒绝支付货款并按虚假发票金额的20%对卖方处以扣罚款直至卖方发票合法有效；买方已支付款项的，买方有权结算价款中扣回已支付的款项并按虚假发票金额的20%向卖方扣除违约金。卖方提供合法有效发票后买方按约定付款；对已完成结算并款项支付完毕，卖方拒不提供合法有效发票，卖方按虚假发票金额的20%承担违约责任，买方将通过法律途径追究卖方相关责任。

十七、合同效力及其他：

1、卖方向云南水泥建材集团有限公司出具的承诺函作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式伍份，买方执叁份，卖方执贰份。供货有效期自2023年1月1日至2024年12月31日止。

3、由买、卖双方协商解决并签订书面补充协议作为附件。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同项下的书面通知、滤袋采购投标文件、中标通知书、采购订单以及与合同履行相关的其它书面文件等均系本合同附件。附件构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5、卖方在进厂运输过程中，车辆必须服从买方相关部门安排，不得乱卸，否则产生的一切费用均由卖方负担。卖方确保其工作人员严格遵守买方的各项安全生产规章制度和安全操作规程，服从管理，不得擅自领与生产无关的人员进入生产区域。因卖方人员违反上述约定造成的安全事故和人员、财产损失的，由卖方承担全部责任。

6、在未获得买方事先书面同意的情况下，卖方不得以任何形式将所承担的本合同项下权利和义务转让给第三方；否则，买方有权随时单方书面通知解除本合同而不承担任何责任。本合同未尽事宜，由买、卖双方协商解决并签订书面补充协议。

7、未尽事项由双方协商解决。

买方：                              卖方：

法定代表人/授权代理人：             法定代表人/授权代理人

经办人：                            经办人：

账号：                              账号：                                                                  税号：                              税号：

开户行：                            开户行：                                                               地址：                              地址：

电话：                              电话：

签订地点：

签订时间：

# 技术要求

1、使用技术参数：

1）、窑头使用环境及要求：

正常烟气温度      ≤200 ℃

允许瞬时最高烟气温度  ≤260 ℃

入口含尘浓度      ＜30 g/Nm3

出口含尘浓度      ＜20 mg/Nm3/ 10 mg/Nm3

允许操作压力      -6000Pa

漏风率           ＜3%

过滤风速         0.9 m/min(电袋复合设计为 1 m/min)

清灰气源压力     0.2-0.4 Mpa

除尘效率         99.98%

2）、窑尾使用环境及要求：

正常烟气温度      ≤200 ℃

允许瞬时最高烟气温度  ≤260 ℃

入口含尘浓度      ＜100 g/Nm3

出口含尘浓度      ＜20 mg/Nm3

允许操作压力      -6000 Pa

漏风率           ＜3%

过滤风速         0.9 m/min (电袋复合设计为 1 m/min)

清灰气源压力     0.2-0.4Mpa

除尘效率         99.98%

3）、窑尾使用环境及要求：

正常烟气温度      ≤200 ℃

允许连续烟气温度  ≤260 ℃

入口含尘浓度      ＜600 g/Nm3

出口含尘浓度      ＜20 mg/Nm3 /10 mg/Nm3

允许操作压力      -12000 Pa

漏风率           ＜3%

过滤风速         0.9m/min (电袋复合设计为 1 m/min)

清灰气源压力     0.2-0.4Mpa

除尘效率         99.98%

2、滤袋性能参数：

| 进口P84复合毡 | 进口P84复合毡覆膜 |
| --- | --- |
| 性能指标： | 性能参数 | 性能指标： | 性能参数 |
| 材质 | P84纤维+玻璃纤维 | 材质 | P84纤维+玻璃纤维+PTFE膜 |
| 克重（g/m2） | 650±20% | 克重（g/m2） | 900±5% |
| 厚度（mm） | 3.3±2 | 厚度（mm） | 3.3±2 |
| 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥1800 | 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥1800 |
|  | 纬向 | ≥1800 |  | 纬向 | ≥1800 |
| 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤10% | 断裂伸长率 （%） | 经向 | ≤10% |
|  | 纬向 | ≤10% |  | 纬向 | ≤10% |
| 260℃经向干热收缩率 | ≤0.3% | 260℃经向干热收缩率 | ≤0.3% |
| 260℃纬向干热收缩率 | ≤0.3% | 260℃纬向干热收缩率 | ≤0.3% |
| 透气量 （L/dm².min(@200Pa) | 140~420 | 透气量 （L/dm².min(@200Pa) | 19~48 |
| 持续使用温度（℃） | 260 | 持续使用温度（℃） | 260 |
| 瞬间使用温度（℃） | 280 | 瞬间使用温度（℃） | 280 |
| 耐酸性能 | 优 | 耐酸性能 | 优 |
| 耐碱性能 | 良 | 耐碱性能 | 良 |
| 表面处理 | PTFE乳液浸渍 | 表面处理 | PTFE乳液浸渍 |
| 使用部位 | 窑头，窑尾，熟料库，烘干机 | 使用部位 | 窑尾，烘干机 |
| 使用寿命 | ≥3年 | 使用寿命 | ≥3年 |

| 玻纤覆膜 | 纯P84毡（PI/进口） |
| --- | --- |
| 性能指标： | 性能参数 | 性能指标： | 性能参数 |
| 材质 | 无碱玻璃纤维布+PTFE膜 | 材质 | P84纤维 |
| 克重（g/m2） | 750 | 克重（g/ M3） | 550 |
| 厚度（mm） | 0.9 | 厚度（mm） | 2.1±0.2 |
| 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥3400 | 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥900 |
|  | 纬向 | ≥2400 |  | 纬向 | ≥1000 |
| 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤5% | 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤30% |
|  | 纬向 | ≤5% |  | 纬向 | ≤45% |
| 260℃经向干热收缩率 | ≤0.3% | 260℃经向干热收缩率 | ≤0.3% |
| 260℃纬向干热收缩率 | ≤0.3% | 260℃纬向干热收缩率 | ≤0.3% |
| 透气量（L/dm².min(@200Pa） | 20~50 | 透气量（L/dm².min(@200Pa) | 200~40 |
| 持续使用温度（℃） | 260 | 持续使用温度（℃） | 240 |
| 瞬间使用温度（℃） | 280 | 瞬间使用温度（℃） | 260 |
| 成分 | 纤维 | 100%玻纤 | 成分 | 100%P84（PI） |
|  | 基布 | 100%PTFE纤维 |  |  |
| 耐酸性能 | 优 | 耐酸性能 | 优 |
| 耐碱性能 | 良 | 耐碱性能 | 良 |
| 表面处理 | PTFE乳液浸渍 | 表面处理 | PTFE乳液浸渍 |
| 使用部位 | 窑尾 | 使用部位 | 窑尾 |
| 使用寿命 | ≥3年 | 使用寿命 | ≥4年 |

| 芳纶毡 | 芳纶毡覆膜 |
| --- | --- |
| 性能指标： | 性能参数 | 性能指标： | 性能参数 |
| 材质 | 芳纶纤维 | 材质 | 芳纶纤维+PTFE膜 |
| 克重（g/m2） | 600 | 克重（g/m2） | 600 |
| 厚度（mm） | 2.2±0.2 | 厚度（mm） | 2.2±0.2 |
| 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥900 | 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥900 |
|  | 纬向 | ≥1200 |  | 纬向 | ≥1200 |
| 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤30% | 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤30% |
|  | 纬向 | ≤45% |  | 纬向 | ≤45% |
| 260℃经向干热收缩率 | ≤1.5% | 260℃经向干热收缩率 | ≤1.5% |
| 260℃纬向干热收缩率 | ≤1.0% | 260℃纬向干热收缩率 | ≤1.0% |
| 透气量（L/dm².min(@200Pa) | 180±50 | 透气量（L/dm².min(@200Pa) | 19~48 |
| 持续使用温度（℃） | 204 | 持续使用温度（℃） | 204 |
| 瞬间使用温度（℃） | 220 | 瞬间使用温度（℃） | 220 |
| 成分 | 纤维 | 100%芳纶 | 成分 | 纤维 | 100%芳纶 |
|  | 基布 | 100%芳纶 |  | 基布 | 100%芳纶 |
| 耐酸性能 | 优 | 耐酸性能 | 优 |
| 耐碱性能 | 良 | 耐碱性能 | 良 |
| 表面处理 | PTFE乳液浸渍 | 表面处理 | PTFE乳液浸渍 |
| 使用部位 | 窑头，窑尾 | 使用部位 | 窑头，窑尾 |
| 使用寿命 | ≥3年 | 使用寿命 | ≥3年 |

| 100%轶纶滤袋（YI/国产） |
| --- |
| 特性 | 项目 | 单位 | 性能参数 |
| 形态特征 | 单位面积质量 | g/m2 | 550 |
|  | 厚度 | mm | 1.8 |
| 强力特性 | 断裂强度 | 纵向 | N/5cm | ≥900 |
|  |  | 横向 | N/5cm | ≥1000 |
| 伸长率 | 断裂伸长率 | 纵向 | % | ≤30 |
|  |  | 横向 | % | ≤45 |
| 透气性 | 透气度 | L/dm2·min@200pa | 170 |
| 耐热特性 | 热收缩@260℃，30min | 纵向 | % | ≤1.5 |
|  | 热收缩@260℃，30min | 横向 | % | ≤1.0 |
| 使用温度 | 连续 | ℃ | 240 |
|  | 瞬间 | ℃ | 260 |
| 成分 | 纤维 | / | 100%轶纶 |
|  | 基布 | / | 100%PTFE纤维 |
| 使用寿命 | / | 年 | ≥4 |

| 涤纶毡 | 涤纶毡覆膜 |
| --- | --- |
| 性能指标： | 性能参数 | 性能指标： | 性能参数 |
| 材质 | 涤纶纤维 | 材质 | 涤纶纤维+PTFE膜 |
| 克重（g/m2） | 550 | 克重（g/m2） | 550 |
| 厚度（mm） | 2.0±0.2 | 厚度（mm） | 2.0±0.2 |
| 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥1000 | 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥1000 |
|  | 纬向 | ≥1200 |  | 纬向 | ≥1200 |
| 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤35% | 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤35% |
|  | 纬向 | ≤50% |  | 纬向 | ≤50% |
| 260℃经向干热收缩率 | ≤1.5% | 260℃经向干热收缩率 | ≤1.5% |
| 260℃纬向干热收缩率 | ≤1.0% | 260℃纬向干热收缩率 | ≤1.0% |
| 透气量（L/dm².min(@200Pa) | 170±40 | 透气量（L/dm².min(@200Pa) | 19~48 |
| 持续使用温度（℃） | 130 | 持续使用温度（℃） | 130 |
| 瞬间使用温度（℃） | 150 | 瞬间使用温度（℃） | 150 |
| 耐酸性能 | 优 | 耐酸性能 | 优 |
| 耐碱性能 | 良 | 耐碱性能 | 良 |
| 表面处理 | PTFE乳液浸渍 | 表面处理 | PTFE乳液浸渍 |
| 使用部位 | 单机 | 使用部位 | 单机，水泥磨 |
| 使用寿命 | ＞2年 | 使用寿命 | ＞2年 |

| 两防涤纶毡 | 两防涤纶毡覆膜 |
| --- | --- |
| 性能指标： | 性能参数 | 性能指标： | 性能参数 |
| 材质 | 涤纶纤维 | 材质 | 涤纶纤维 |
| 克重（g/m2） | 550 | 克重（g/m2） | 550 |
| 厚度（mm） | 2.0±0.2 | 厚度（mm） | 2.0±0.2 |
| 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥1000 | 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥1000 |
|  | 纬向 | ≥1200 |  | 纬向 | ≥1200 |
| 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤35% | 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤35% |
|  | 纬向 | ≤50% |  | 纬向 | ≤50% |
| 260℃经向干热收缩率 | ≤1.5% | 260℃经向干热收缩率 | ≤1.5% |
| 260℃纬向干热收缩率 | ≤1.0% | 260℃纬向干热收缩率 | ≤1.0% |
| 透气量（L/dm².min(@200Pa) | 170±40 | 透气量（L/dm².min(@200Pa) | 19~48 |
| 持续使用温度（℃） | 130 | 持续使用温度（℃） | 130 |
| 瞬间使用温度（℃） | 150 | 瞬间使用温度（℃） | 150 |
| 耐酸性能 | 优 | 耐酸性能 | 优 |
| 耐碱性能 | 良 | 耐碱性能 | 良 |
| 表面处理 | PTFE乳液浸渍 | 表面处理 | PTFE乳液浸渍 |
| 防水性能 | 良 | 防水性能 | 良 |
| 使用部位 | 单机，水泥磨 | 使用部位 | 单机，水泥磨 |
| 使用寿命 | 2年 | 使用寿命 | 2年 |

| 三防涤纶毡覆膜 | 三防涤纶毡 |
| --- | --- |
| 性能指标： | 性能参数 | 性能指标： | 性能参数 |
| 材质 | 涤纶纤维+导电丝+PTFE膜 | 材质 | 涤纶纤维+导电丝 |
| 克重（g/m2） | 550 | 克重（g/m2） | 550 |
| 厚度（mm） | 2.1±0.2 | 厚度（mm） | 2.1±0.2 |
| 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥1000 | 断裂强度 （N5×20cm） | 经向 | ≥1000 |
|  | 纬向 | ≥1200 |  | 纬向 | ≥1200 |
| 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤35% | 断裂伸长率（%） | 经向 | ≤35% |
|  | 纬向 | ≤50% |  | 纬向 | ≤50% |
| 260℃经向干热收缩率 | ≤1.5% | 260℃经向干热收缩率 | ≤1.5% |
| 260℃纬向干热收缩率 | ≤1.0% | 260℃纬向干热收缩率 | ≤1.0% |
| 透气量（L/dm².min(@200Pa)） | 19~48 | 透气量（L/dm².min(@200Pa) | 170±40 |
| 持续使用温度（℃） | 130 | 持续使用温度（℃） | 130 |
| 瞬间使用温度（℃） | 150 | 瞬间使用温度（℃） | 150 |
| 耐酸性能 | 优 | 耐酸性能 | 优 |
| 耐碱性能 | 良 | 耐碱性能 | 良 |
| 表面处理 | PTFE乳液浸渍 | 表面处理 | PTFE乳液浸渍 |
| 使用部位 | 煤磨 | 使用部位 | 煤磨 |
| 使用寿命 | 2年 |  |
| 三防涤纶毡覆膜 | 使用寿命 | 2年 |

使用寿命年限

| 序号 | 物资名称 | 使用寿命 |
| --- | --- | --- |
| 1 | P84复合毡 | ≥3年 |
| 2 | P84复合毡覆膜 | ≥3年 |
| 3 | 纯P84毡 | ≥4年 |
| 4 | 芳纶毡 | ≥3年 |
| 5 | 芳纶毡覆膜 | ≥3年 |
| 6 | 100%轶纶 | ≥4年 |
| 7 | 玻纤覆膜 | ≥3年 |
| 8 | 涤纶毡 | ＞2年 |
| 9 | 涤纶毡覆膜 | ＞2年 |
| 10 | 三防涤纶毡 | ＞2年 |
| 11 | 三防涤纶毡覆膜 | ＞2年 |
| 12 | 两防涤纶毡 | ＞2年 |
| 13 | 两防涤纶毡覆膜 | ＞2年 |

3、制造技术要求：

3.1滤袋应符合本技术条件的要求，并按照经规定程序批准的技术文件制造，技术标准采用GB/T_6719-2009。

3.2滤袋所用的滤料、滤袋的型式与规格、圆形滤袋的半周长偏差、扁形滤袋的内周长偏差和扁形滤袋的内周长及长度极限偏差等应符合HJT324的规定。

3.3滤袋材料单位面积重量实测值与标称值的偏差不超过±5%。

3.4滤袋顶部加固抗磨段长度为150mm，滤袋底部加固抗磨段长度为120mm。

3.5滤袋口加防护套。

3.6滤袋外观：滤袋应保证无疵点、无破洞、无油渍。

3.7滤袋与花板、袋笼的匹配：

(1) 保证滤袋颈部与花板孔、袋笼配合紧密，避免因配合产生的泄露，需提供配套数据。

(2)为保证滤袋与花板和滤袋框架的配合，买方应提供（有一孔）花板和袋笼样品各一件。滤袋厂家先加工两条滤袋样品提供给买方，套袋配合结论经双方确认后方可批量生产滤袋。滤袋套袋试验完毕后，应填写《套袋试验报告》。

(3) 滤袋与花板、袋笼的匹配尺寸：把滤袋放入确认过的花板样品，检测滤袋与花板口的密封程度和尺寸；然后插入袋笼，检查滤袋与花板、袋笼的匹配尺寸。

(4)毡料滤袋口径应有6mm的余量；玻纤滤袋口径应有3mm以内的余量。

(5)毡料袋底部与袋笼底盘的间距：将滤袋和袋笼竖立地放入花板口，然后在滤袋底部来衡量滤袋长于袋笼的尺寸，根据滤袋总长来决定，滤袋长度应长于袋笼底盘10-20mm。

(6)在工作条件下的拉紧力（F=150N）必须保证滤袋不从花板脱落。

(7) 配有不锈钢弹簧涨圈及密封环，滤袋弹性环应光滑无毛刺，并使滤袋与花板孔配合紧密。

3.8缝制滤袋的技术要求：

3.8.1滤袋的缝线

(1)滤袋的纵向缝线必须牢固、平直且不得少于三条。

(2)滤袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条。

(3)滤袋防瘪环的环状缝线必须牢固，环的每边不得少于二条。

(4)滤袋袋底的环状缝线允许单线，但必须缝制二圈以上。

3.8.2滤袋缝线的材质

(1)滤袋缝线必须采用经测试证明所用缝线的强度、耐热、抗化学物质和膨胀等各种性能均优于与滤料相同材质的缝线，滤袋缝线的强力必须＞27N;玻璃纤维缝线强度≥70N;PTFE缝线强力≥20N.

3.8.3滤袋缝合质量

(1) 滤袋顶部及底部：不小于100mm长的加固抗磨段，二行双针脚锁式缝合（与袋子缝线叉开180°），采用与滤袋同材质的滤料缝制。

(2)缝线要求：垂直缝线为三线，环缝为二针脚，滤袋边为完全互锁式，平整无皱褶。

(3)缝线的针距、缝合宽度应符合GB/T 6719-2009中第11章第3节和第12章的规定并满足：

①不允许连续跳线且1m缝线内跳线不超过1针、1线、1处。

②无浮线。

③不允许连续掉道且1m内掉道不超过1处。

④滤袋的缝线在10cm内的针数为30±5针，玻纤滤料为27±3针；采用搭接缝合，其针脚疏密度为每25mm缝6至8针。

⑤ 滤袋的缝合宽度为10mm-20mm，滤袋口径大者宜取上限，包边的薄型滤料取下限，厚型滤料搭边缝合时取上限。

4、滤料与滤袋的检验：

4.1质检部门对每批次的滤料和滤袋都必须按GB/T 2828. 1的要求抽样检验。滤料及滤袋每批次抽样率不小于5%。

4.2滤料的出厂检验按下表执行，并应达到所规定的指标。每批量滤料产品出厂前都应进行出厂检验，检验合格者方可出厂，出厂产品必须附有产品合格证。

滤料的出厂检验项目及要求

| 滤料的检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 滤料的原料品质、型号及规格的认定 | 滤料选用的与实际应用的原料品质、型号、及规格应完全一致 | 批量产品投产前，须核对设计用原料与实际使用原料的质量检验单、产品包装标志上的品质、型号、规格的一致性。如无质量检验单，须补做原料的质量检验 |
| 形态性能 | 类型 | 非织造滤料 | 织造滤料 | 按GB/T_6719-2009标准规定执行 |
|  | 厚度 | ±5 | ±3 |  |
|  | 单位面积质量 | ±5 | ±5 |  |
|  | 幅宽 | +1 | +1 |  |
| 强力及伸长率 | 符合GB/T_6719-2009中表8、9要求 | 按GB/T_6719-2009中10. 2规定进行 |
| 透气性 | 符合GB/T_6719-2009中表6、7要求 | 按GB/T_6719-2009中10. 2规定进行 |
| 滤料的特殊功能 | 每批量产品的每项特殊功能都须进行相应专项检验，并达到要求的指标 | 按本节第7条规定的专项进行检验 |

4.3、袋的出厂检验按表19规定的项目进行并应达到规定的指标。

滤袋出厂检验项目及要求

| 检验项目 | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无疵点、无破洞、无油渍 | 在规定的照度下进行目测 |
| 几何尺寸 | 符合第GB/T_6719-2009中第11章各项规定 | 用熨斗在缝线处熨一次后用钢板尺测量 |
| 缝线 | a) 1 m缝线内跳线不超过1针、1线,1处； b)无浮线； c ) 无掉道 | 在规定的照度下进行目测 |

5、滤袋失效状况定义：在未达到保证的滤袋使用寿命前，有超过10%的滤袋出现了穿破洞、撕裂或由于滤袋强度损失而出现了破损现象；排放量超过保证标准；在规定的运行条件的清灰周期条件下，滤袋压差超过所保证的标准。

6、使用寿命定义：

4.1使用寿命4年的定义：滤袋在安装后的48个月内，将提供全额的滤袋更换补偿，若累计破损率达到10%，视为滤袋质量存在严重缺陷，中标方应对所有滤袋进行更换或以等值金额进行赔偿，重新更换的滤袋使用寿命持续计算。

4.2使用寿命3+1年的定义：滤袋在安装后前36个月内，将提供全额的滤袋更换补偿，若累计破损率达到10%，视为滤袋质量存在严重缺陷，中标方应对所有滤袋进行更换或以等值金额进行赔偿，重新更换的滤袋使用寿命持续计算，超过36个月后，更换的滤袋将按比例补偿。补偿的费用={（保证的使用寿命-安装后到需要更换时之间的时间）/保证的使用寿命}×滤袋的原始销售价。

4.3使用寿命2+1年的定义：滤袋在安装后前24个月内，将提供全额的滤袋更换补偿，若累计破损率达到10%，视为滤袋质量存在严重缺陷，中标方应对所有滤袋进行更换或以等值金额进行赔偿，重新更换的滤袋使用寿命持续计算，超过24个月后，更换的滤袋将按比例补偿。补偿的费用={（保证的使用寿命-安装后到需要更换时之间的时间）/保证的使用寿命}×滤袋的原始销售价。

4.4滤袋失效状况定义：在未达到保证的滤袋使用寿命前，有超过10%的滤袋出现了穿破洞、撕裂或由于滤袋强度损失而出现了破损现象；排放量超过保证标准；在规定的运行条件的清灰周期条件下，滤袋压差超过所保证的标准（压力损失大于2500 Pa）。

# 附件-投标文件格式

投标文件包含资质文件及以下格式文件：

格式一：投标函

格式二：法定代表人授权委托书

格式三：开标一览表

格式四：商务\技术条款偏离表

格式五：投标单位情况表

格式六：主要生产设备清单、检测设备清单及照片

格式七：资格证明文件

格式八：投标承诺书

格式九：供应商诚信条款

格式十：投标方技术参数

格式十一：生产工艺（流程、技术）及质量保证

格式十二：售后服务计划等

# 格式一：

## 投标函

云南水泥建材集团有限公司：

（投标单位全称）授权	            	（全权代表姓名）				（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的 2023-2024年度云南水泥集团生产所需收尘器滤袋招标 (招标编号：YNSN-LD-2022-022)招标的有关活动，并对                   货物进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：投标书纸质正本1份，副本一份，电子版1份。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、本投标自开标之日起90天内有效。

6、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：							电话：

传真：							邮箱：

投标单位全称(盖章)：

全权代表(签字)：

日  期：

# 格式二：

## 法定代表人授权委托书

云南水泥建材集团有限公司：

（投标单位全称）法定代表人          （法定代表人姓名）现授权            (代表人姓名)为我的代理人，身份证号码                      为全权代表参加贵公司组织的2023-2024年度云南水泥集团生产所需收尘器滤袋招标(招标编号：YNSN-LD-2022-022)项目招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜，签署招投标过程中相关文件、通知书，代理人因此而产生的一切法律责任均由授权人承担。

授权期限：   年   月   日至   年   月   日止。

特此授权。代理人无权转委托。

法定代表人（授权人签字）：

投标单位全称 (公章)：

日　期：

附：

全权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

格式三：

## 开标一览表

投标人名称：					       			招标编号：YNSN-LD-2022-022

标段一：

| 物资名称 | 规格材质 | 含税到厂单价（元/m²） | 质保期 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温滤袋（窑头、窑尾） | P84复合毡（PI） |  |  | 排放浓度＜20mg/Nm3 |
|  | P84复合毡覆膜（PI） |  |  |  |
|  | 纯P84毡（PI） |  |  |  |
|  | 芳纶毡 |  |  |  |
|  | 芳纶毡覆膜 |  |  |  |
|  | 100%轶纶（YI） |  |  |  |
|  | 玻纤覆膜 |  |  |  |
| 普通滤袋 | 涤纶毡 |  |  |  |
|  | 涤纶毡覆膜 |  |  |  |
|  | 亚克力针刺毡覆膜 |  |  |  |
| 三防滤袋 | 三防涤纶毡 |  |  |  |
|  | 三防涤纶毡覆膜 |  |  |  |
|  | 两防涤纶毡 |  |  |  |
|  | 两防涤纶毡覆膜 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |
| 滤袋面积换算统一按以下公式，投标方报平米价时自行考虑制作损耗： 1、圆滤袋面积计算公式:π×D（m）×L(m)； 扁袋面积计算公式：L(周长m)×H(高m)。 |

标段二：

| 物资名称 | 规格材质 | 含税到厂单价（元/m²） | 质保期 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温滤袋（窑头、窑尾） | P84复合毡（PI） |  |  | 排放浓度＜10mg/Nm3 |
|  | P84复合毡覆膜（PI） |  |  |  |
|  | 纯P84毡（PI） |  |  |  |
|  | 芳纶毡 |  |  |  |
|  | 芳纶毡覆膜 |  |  |  |
|  | 100%轶纶（YI） |  |  |  |
|  | 玻纤覆膜 |  |  |  |
| 普通滤袋 | 涤纶毡 |  |  |  |
|  | 涤纶毡覆膜 |  |  |  |
|  | 亚克力针刺毡覆膜 |  |  |  |
| 三防滤袋 | 三防涤纶毡 |  |  |  |
|  | 三防涤纶毡覆膜 |  |  |  |
|  | 两防涤纶毡 |  |  |  |
|  | 两防涤纶毡覆膜 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |
| 滤袋面积换算统一按以下公式，投标方报平米价时自行考虑制作损耗： 1、圆滤袋面积计算公式:π×D（m）×L(m)； 扁袋面积计算公式：L(周长m)×H(高m)。 |

注：

1、此表内容在开标时当众宣读。

2、本次招标原则上以投标报价为准，不进行第二次报价，税率13%。

2.1所报价不考虑供货基地公司的运输差异。

3、卖方所报价格为锁定价格，在中标后的24个月内，无论原材料的价格如何变化，所报的货物价格均不得调整。

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

# 格式四：

商务/技术条款偏离表

投标人在投标时应对于该部分给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离，如若没有，则填无，不回复则视作无偏离。

招标编号：YNSN-LD-2022-022             服务名称：云南水泥集团生产所需滤袋招标文件

一、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况/引起价格变动 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 章节及条款号 | 条款内容描述 | 章节及条款号 | 条款内容描述 |  |

二、技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况/引起价格变动 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 章节及条款号 | 条款内容描述 | 章节及条款号 | 条款内容描述 |  |

投标单位全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日  期：

# 格式五：

## 投标单位情况表

1、投标单位及组织机构

1.1一般情况

注册名称： 注册资本： 经营范围： 经济类型： 地 址： 邮政编码： 电 话： 传 真：

1.2组织机构

- 单位简况：

- 单位组织机构：

- 单位职工总数，其中各级技术人员的情况、人数和组成比例

1.3单位的优势及特长：

2、财务状况（招标年度上一年年末财务数据；金额单位：万元，保留小数点后两位）

2.1基本资料 资产总额： 其中：流动资产： 固定资产：原值 净值 负债总额： 流动负债： 其中：银行借款： 长期负债： 其中：银行借款： 净资产： 其中：实收资本（或股本）： 主营业务收入（年度累计）： 利润总额（年度累计）： 产值（现价，年度累计）：

2.2上年度工业总产值和销售利润，有资质的独立第三方提供2021年度审计报表，并提供独立第三方资质文件；

2.3企业开户行、关系行的银行名称、地址：

3、企业质量保证系统机构及人数，曾获得哪级、何种质量奖。

# 格式六：

## 主要生产设备清单、检测设备清单及照片

# 格式七：

## 资格证明文件

一、必备资质文件：

投标人提交的合格性的证明文件应使招标人满意，证明文件中必须包括：

(1) 法定代表人授权委托书、法定代表人身份证（复印件）及被授权人身份证（复印件），法定代表人直接参加投标的应提供法定代表人资格证（复印件）和身份证（复印件）；

(2) 有效的企业法人营业执照副本内页（复印件，必须能清晰反映企业法人年检情况记录和经营范围，同时加盖单位公章）；

(3) 完整的上年度制造商的财务报表（必须提供经审计的会计报表审计报告）；

(4) 银行开具的资信等级证书（复印件）或银行为本项目开具的资信证明（原件）；

(5) 生产许可证（复印件，实行生产许可证制度的产品提交）；

(6) 企业质量体系认证证书（复印件）；

(7) 投标产品强制认证证书（复印件，实行强制认证制度的产品提交）；

二、其他资质文件

除以上必须提供的文件外，投标人还可提供如下证明文件：

# (1) 投标单位或产品获国家荣誉证书（复印件）；

# (2) 专利证书；

# (3) 其他投标人认为应该提供的证明文件；

# (4) 使用寿命承诺；

# (5) 使用方环保专业单位检测报告（10毫克、20毫克）

# (6) 高温滤袋【P84复合毡（PI）、P84复合毡覆膜（PI）、纯P84毡（PI）、芳纶毡、芳纶毡覆膜、100%轶纶（YI）、玻纤覆膜（10毫克和20毫克）】材质成分检测报告（东北大学）.

## 格式八：

## 投标承诺书

云南水泥建材集团有限公司：

根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方经考察现场和研究上述招标文件及其他相关资料后，我方愿以招标文件所要求的条件参与投标，我方的条件以投标书所显示内容为准。为维护招标投标的严肃性，我司保证：

- 我司提供的资质证书、企业各类资格材料均有效属实，否则,同意被废除投标资格并接受不诚信处理

- 我司接受招标文件全部内容(含补充文件、答疑文件)，否则,同意被废除投标资格。

- 我司保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假,同意作无效投标文件处理并被放弃投标保证金,若中标之后查出有虚假,同意废除中标资格、已签中标合同的，中标合同自行终止。此外，我司承诺放弃投标保证金及/或履约保证金，并赔偿招标方及/或买方经济损失将不予退还投标保证金。

- 我司保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为,也不存在恶意提高报价行为。否则,同意接受招标方及/或买方废除中标资格或解除合同，我司并放弃投标保证金或履约保证金。

- 一旦我方中标，我司保证按照合同约定完成合同范围内的全部内容,履行保供责任，否则,同意接受卖方对投标人的违约处理并放弃履约保证金。

- 我司保证不参与陪标、围标、串标或欺诈、商业贿赂等谋取中标的行为，否则,所签合同不成立。我司同意接受行政主管部门的处罚及赔偿招标人 /买方的所受经济损失。

- 我公司保证提供样品与中标后实际供应产品一致，否则，同意接受招标人对投标人违诺处理并放弃履约保证金。

法定代表人（签字）：

# 投标单位全称 (公章)：

# 日　期：

# 格式九：

供应商诚信条款

一、不以向云南水泥员工及其亲属提供任何个人利益的方式谋求与云南水泥的合作关系。

二、主动如实向云南水泥通报是否与云南水泥员工存在亲属关系，是否有云南水泥离职员工担任重要岗位。

三、不与云南水泥员工就标底、其他单位的投标书等商业秘密及合同中 的条款进行私下商谈或者达成默契。

四、不与其它单位串通投标，不采取恶性竞争等不正当手段竞争业务。

五、不向云南水泥员工或其请托人、代理人提供好处费、回扣、现金及有价证券、支付凭证、贵重礼物。不向云南水泥员工及其亲属提供可能影响其公正履行职务行为的宴请和娱乐、体育、休闲、旅游活动。 
   六、发现本单位人员有向云南水泥员工行贿倾向、建议或行为的，应予以制止、批评教育。发现云南水泥员工有索贿、受贿行为的，应坚决拒绝，并向云南水泥相关领导或党群工作部举报。云南水泥举报邮箱为snjcjw@163.com。

法人代表（签字）：

投标单位全称 (公章)：

日　期：

# 格式十：

投标方技术说明

投标方分每种材质按下表逐一填写（包括推荐材质）：

| 特性 | 项目 | 单位 | 投标方响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 形态特征 | 单位面积质量 | g/m2 |  |
|  | 厚度 | mm |  |
| 强力特性 | 断裂强度 | 纵向 | N/5cm |  |
|  |  | 横向 | N/5cm |  |
| 伸长率 | 断裂伸长率 | 纵向 | % |  |
|  |  | 横向 | % |  |
|  | 50N定强力伸长率 | 纵向 | % |  |
|  |  | 横向 | % |  |
| 透气性 | 透气度 | L/dm2·min@200pa |  |
| 耐热特性 | 热收缩率@260℃90min | 径向 | % |  |
|  |  | 纬向 | % |  |
| 耐酸特性 | 强力保持率（90℃，50%H2SO4浸泡24h） | 纵向 | % |  |
|  |  | 横向 | % |  |
| 耐碱特性 | 强力保持率（25℃，15%NaOH浸泡24h） | 纵向 | % |  |
|  |  | 横向 | % |  |
| 使用温度 | 连续 | ℃ |  |
|  | 瞬间 | ℃ |  |
| 成分(注明纤维材质及其重量比例) | 纤维 | ／ |  |
|  | 基布 | ／ |  |
| 表面处理 | ／ | ／ |  |
| 后整理工艺 | ／ | ／ |  |
| 加工工艺 | ／ | ／ |  |
| 使用寿命保证值 | ／ | 年 |  |
| 使用寿命内达到出口含尘浓度 | mg/M3 |  |
| 年压损增加量 | Pa/年 |  |
| 使用寿命内最大压损 | Pa |  |
| 材料产地及厂家名称 | 纤维 |  |
|  | 基布 |  |
|  | 覆膜 |  |
| 滤布生产厂家 |  |  |
| 滤袋缝制厂家 |  |  |

注：1、此表可扩张，不限于以上内容，必须包含所有投标材质及推荐材质。

# 格式十一：

生产工艺（流程、技术）及质量保证措施

完成投标的生产条件及保证措施，应对保证质量所采用的重要加工工艺、技术装备和检验程序及手段进行介绍及承诺。

1、产品特点，达到的水平。与国内同类产品对比有何优越性？

2、各种材质含量比例承诺（后期组织抽检）。

# 格式十二：

售后服务计划及承诺

在质量保证期内，在收到业主故障申报8小时内给以答复，24小时内原因分析并制定解决方案.并按尽量减少影响设备运营为前提,最快把所需的、所有应该提供的物品提供给业主，让设备运转正常。

质量保证期后，中标方仍应提供长期技术服务。中标方需了解备件的使用情况，并预估备件的使用寿命，给出更换意见，让客户做到有备无患。

寄售方案（如有）、保证急件的交货措施。

请投标人针对以上内容就售后服务方案详细描述。