凤庆公司窑尾锅炉磁力声能清灰设备采购

询/报价单

项目编号：FQGS-JGXM-2023-004

本公司需采购以下物资，现邀请贵公司按如下条款及要求报价：

1、货物需求及报价：

| 序号 | 物资 名称 | 配置 位置 | 主要技术 参数 | 品 牌 | 类型（国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单位 | 不含税单价（万元/套） | 单价税金 （万元/套） | 含税金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁力声能清灰装置 | 窑尾锅炉 | 详见表一（磁力声能清灰器技术参数） |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |

备注：以上报价填写不得遗漏，如有特殊情况请单独说明。

2、需求单位：

| 序号 | 需求单位 | 地址 | 现场技术联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 云南省临沧市凤庆县勐佑镇习谦村 | 何良文 | 18008836190 |

3、安装方案及技术要求：

符合国家相关技术标准及厂家生产规范要求，安全附件、设施齐全有效，交货时提供生产厂家相关资质证明材料、合格证、产品配置清单等。

3.1安装方案

窑尾锅炉安装方案（拟计划安装22台，在保证锅炉清灰效果及技改目标的情况下，安装数量可根据实际情况进行增加或者减少。如数量有变化的单位需要附详细的方案。

在换热器层分左右侧进行安装，分成7组来进行安装，第1-6组每组设置3个清灰器，第7组设置4个清灰器。每组配置1个电磁阀，共7个电磁阀。

3.2施工方案

3.2.1现场确认具体安装位置。

3.2.2核实并确定该项目压缩空气取样位置，在现场确定管路铺设施工方案后铺设系统压缩空气管路至每一台清灰器，并进行焊接各项工作，同时安装手动阀门及压缩空气过滤器等附件设备。

3.2.3清灰器的喇叭安装

开孔根据现场实际制定的安装位置，在烟道壁上划出Φ60左右的圆孔线，用气割或钻头割出Φ60的圆孔，将清灰器喇叭口伸入进行焊接；同时根据现场情况进行气源管路连接工作。

3.2.4清灰器的管件与气源连接

a．清灰器发声源本体外置压缩空气接口，接口与压缩空气金属软管相连。

b.从清灰器发声源侧开始按顺序将过滤减压阀、金属软管、管道过滤器、手动一次门、压缩空气分支管路、压缩空气总管路。且过滤减压阀、管道过滤器的方向不能接反，过滤器的排污口应在水平轴线的下方。

c.用金属软管将已连接好的管件与发生器进气口连接，软管的两端活接内一定要放置平面胶垫圈，且活接不能拎得太紧，以防止压断平面胶垫圈。

d.在清灰器发声源与气源软管连接投入之前必须对整个管路进行吹扫，清除管路安装期间内部的杂物，否则不允许进行声波吹灰器投运调试工作。

3.2.5控制箱的安装及电磁阀接线

a）控制箱电源电缆的铺设及接线工作；电源220VAC。

b）电磁阀电缆铺设及接线工作。

3.2.6调试方法压力调节--单点单调：将调压阀旋钮向上拉，顺时针旋转，压力上升。逆时针旋转，压力下降，调整至所需压力，将调压阀旋钮按下呈锁紧状态，一般压力控制在不大于0.4mpa，达到效果最佳。

3.3控制方案

每一组设计通过电磁阀控制气源通断，磁力声能清灰器作业方式通过PLC触摸屏进行逻辑控制，可任意设置运行时间和间隔运行时间。

为提升清灰的均匀性和有效性，采取以下运行方式：

1）第一步：第一组+第四组+第七组，共计10台磁力声能清灰器同时运行5秒后停运；

2）第二步：第一组+第二组+第五组，共计9台磁力声能清灰器同时运行5秒后停运；

3）第三步：第一组+第三组+第六组，共计9台磁力声能清灰器同时运行5秒后停运；

4）然后系统重复第一步，循环运行。

4、技术要求

表一：磁力声能清灰器技术参数

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 单台清灰器轴向方向清灰距离(m) | 0～20 |
| 单台清灰器径向方向清灰距离(m) | 0～8 |
| 声源频率（Hz） | 30-350 |
| 声压级（db） | ≥160 |
| 气源类型 | 压缩空气 |
| 单台清灰器作业气源压力（MPa） | ＜0.4 |
| 单台耗气量（m3/min） | 0.167 |
| 电磁阀电源（VAC） | 220 |
| 噪声（1米以外）（db） | ﹤85 |
| 质量（Kg） | ﹤30 |
| 温度（℃） | ﹤600 |

5、主要设备配置

表二：设备配置清单

| 材料名称 | 规格 | 数量(件） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压缩空气总管 | 镀锌钢管，规格型号根据报价单位技术方案配置 | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 满足国标GB20041.21-2017 最小壁厚1.5±0.15mm |
| 压缩空气分管 | 镀锌钢管，规格型号根据报价单位技术方案配置 | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 满足国标GB20041.21-2017 最小壁厚1.5±0.15mm |
| 减压阀 | / | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 质保1年 |
| 金属软管 | / | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 质保1年 |
| 管道过滤器 | / | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 每只清灰器配一套 质保1年 |
| 阀门 | / | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 质保1年 |
| 电磁阀 | 亚德克 | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 质保1年 |
| 控制柜 | 不锈钢，规格型号根据报价单位技术方案配置 | 1套 | 质保1年 |
| 电缆 | 昆缆 | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 质保1年 |
| PLC | 西门子 | 1套 | 质保1年 |
| 其他电气元器件 | 施耐德 | 1套 | 质保1年 |
| 其他配件 | 符合国家标准规范 | 报价单位根据技术方案配置情况填写 | 质保1年 |

6、效果验证

1）降低锅炉排烟温度至少3°；

2）长期保持锅炉受热面清洁，提高换热效率，提升发电量至少100kw/h；

7、其他要求：

1）原有机械振打装置保留，作为后期应急情况下使用；

2） 设备采购为整机，包含压缩空气总管道及分支管道、减压阀、金属软管、管道过滤器、阀门、电磁阀；包含控制柜、电气设备及电缆等所有附件；所有材料必要符合国标要求，有相适应的合格证；

3）PLC选用西门子，其他电气元器件选用施耐德品牌；电气控制引到中控，满足中控控制及运行状况监控；

4）产品方按我方要求安排人员现场指导安装并调试，由我方技术人员实施安装。

5）整套设备质保期为3年。

6）交货周期：交货周期≤60天（日历日）。

7）付款方式：无预付款，货到安装调试完成支付合同总价款的60%；通过达标考核，支付合同总价款的30%，预留10%质保金。

8）产品运输应符合运装规范，做到包装牢固、防雨、防潮，保证货物安全到达交货地点。

9）本报价为包干固定价，原则上在有效期内供货单价不做调整。

10）如产品有质量异议时，乙方应接到甲方通知后24小时内负责把不合格产品退回，并承担在此期间发生的一切费用，同时承担因此给甲方造成的一切损失。

11）交货方式及地点:凤庆县习谦水泥有限责任公司。

12）运输方式及费用：一票结算，乙方负责运输，费用乙方自理。

13）报价截止日期：报价文件回收时间截止2023年2月28日上午9时，收到本询报价函10天内报价。报价方式：报价文件及资质审查资料扫描件发指定邮箱：fqgsbjyx@163.com（资质审查文件与报价单应分别发送，且报价单应设置为加密文件，报价单密码应在完成资质审查后在价格评审环节方可提供）。

14）报价有效期：90天。

15）以上报价全套设备费用（包含设备费、材料费、运输费、保险费、安装指导费用、税费等费用）。结算金额以实际验收及达标考核为准。

说明：

1.因本项目涉及新设备安装位置设置等，建议报价人到现场进行勘察。

2.请勿随意更改以上条款内容，如有异议，请与询价单位联系！

| 询价单位：凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 报价单位（盖章）： |
| --- | --- |
| 联系人：徐正东 | 联系人： |
| 联系电话：18988314937 | 联系电话： |
| 电话：0883-4669224 | 电话： |
| 报价邮箱：fqgsbjyx@163.com | 邮箱： |
| 日期：2023年 月 日 | 日期： |